## Slide 1
学习任务三 发动机怠速抖动故障检修
学习任务三 发动机怠速抖动故障检修
教学活动1 电控点火系统控制与检测

## Slide 2
学习任务三 发动机怠速抖动故障检修
学习活动1 点火控制系统结构与原理
学习活动2 传感器的检测
学习活动3 怠速控制阀的检修

## Slide 3
学习任务三 发动机怠速抖动故障检修
学习任务描述：
一辆2010款1.6L丰田卡罗拉轿车，发动机型号为1ZR-FE，客户反映汽车在怠速过程中，握住方向盘感觉有抖动现象。如果你是维修人员，请你对该故障车进行检修。

## Slide 4
学习任务三 发动机怠速抖动故障检修
学习活动1 点火控制系统结构与原理
一、电子控制的点火系统组成

## Slide 5
学习任务三 发动机怠速抖动故障检修
ECU控制点火系统主要由：
①监测发动机运行状况的传感器，如车速，曲轴位置，爆震传感器等。
②处理信号和发出点火指令的电控单元ECU。
③对点火指令作出响应的点火器和点火线圈、火花塞等组成。
微机控制点火系按点火方式可分为：
（1）微机控制有分电器点火系
（2）微机控制无分电器点火系

## Slide 6
学习任务三 发动机怠速抖动故障检修
二、电控点火系统传感器
1、曲轴位置传感器/凸轮轴位置传感器
曲轴位置传感器：又称为发动机转速与曲轴转角传感器，是采集曲轴转角和发动机转速信号并输送给ECU，以确定喷油时刻和点火时刻。
凸轮轴位置传感器：又称判缸传感器，是采集配气凸轮轴的位置信号并输入ECU，以便ECU识别l缸或6缸压缩上止点，以确定喷油时刻和点火时刻。
曲轴位置传感器/凸轮轴位置传感器主要安装在曲轴、凸轮轴、飞轮或分电器处。两传感器有安装在一起的，也有分开安装的。
曲轴位置传感器和凸轮轴位置传感器的结构和工作原理基本相同，常见的有磁脉冲式、霍尔式和光电式三种。

## Slide 7
学习任务三 发动机怠速抖动故障检修
（1）磁感应式曲轴／凸轮轴位置传感器
磁感应式曲轴／凸轮轴位置传感器主要由软铁芯、信号盘、壳皋和接线端等组成。

## Slide 8
学习任务三 发动机怠速抖动故障检修
工作原理：
当磁阻轮凸齿与传感器线圈不对中时，凸齿和感应线圈之间的空气间隙比较大，因而磁场比较弱，如图a所示。当磁阻轮的凸齿接近与传感器线圈对中时，
空气间隙比较小，因而围绕传感器的磁场强度增大，如图b所示。这种交替变化的磁场使传感器线圈内感应出交流电压信号。

## Slide 9
学习任务三 发动机怠速抖动故障检修
在磁阻轮凸齿正好对准感应线圈中心线的瞬间，磁场不再变化，感应电压降为零。磁阻轮凸齿离开传感器线圈中心线时，磁场减弱到某一程度或消失。这种磁场的变化三专感器线圈内感应出负电压。所以，每当磁阻轮的一个凸齿转过传感器时，曲轴位量传感器线圈就产生一个电压信号。电脑根据这些信号来计算和确定曲轴的位置和转速。

## Slide 10
学习任务三 发动机怠速抖动故障检修
（2）霍尔式曲轴／凸轮轴位置传感器

## Slide 11
学习任务三 发动机怠速抖动故障检修
霍尔式曲轴／凸轮轴位置传感器是利用霍尔效应原理的传感器，霍尔效应是指当半导体上通过电流，并且电流的方向与外界磁场的方向相垂直时，在垂直于电流和磁场的方向上产生霍尔电动势的现象一捷达ATK发动机的凸轮轴位置传感器为霍尔效应式传感器，它一般安装于凸轮轴附近，与凸轮轴上信号轮共同工作。信号轮对应着发动机活塞上土点位置时，ECU便通过该传感器测得数字电压信号，以此确定各缸喷油器啧油开始时间和点火时间。

## Slide 12
学习任务三 发动机怠速抖动故障检修
霍尔传感器的工作原理如图所示。当叶片离开气隙时，永久磁铁的磁通经霍尔集成电路和导磁钢片构成回路，产生霍尔电压1.9-2.0V，输出0.1-0.3V的低电平信号电压。当叶片进入气隙时，霍尔集成电路中的磁场被叶片旁路，产生霍尔电压0V，输出4.8V的高电平信号电压。

## Slide 13
学习任务三 发动机怠速抖动故障检修
2、爆震传感器
爆震传感器是电子控制点火系统专用的一个传感器，ECU可据爆震传感器输出的信号来判断发动机是否发生爆震，从而对点火提前角进行修正，实现点火提前角的闭环控制。
爆震传感器按结构不同可分为压电式和电感式。压电式又可分为共震型、 非共震型、火花塞座金属型。
a)共震型 b) 非共震型 c) 火花塞座金属型

## Slide 14
学习任务三 发动机怠速抖动故障检修
（1）压电式爆燃传感器
1）压电式共振型爆燃传感器
共振型压电式爆燃传感器，该传感器由压电元件、振荡片、基座等构成。
压电元件紧密贴合在振荡片上，振荡片则固定在传感器的基座上。发动机工作时，振荡片随机体的振动而振荡，振荡片的振荡使与它紧密贴合的压电元件变形，并产生电压信号，此电压信号即是传感器的输出信号。

## Slide 15
学习任务三 发动机怠速抖动故障检修
当发动机爆燃时的振动频率与振荡片的固有频率“合拍”时，振动荡片产生共振，此时压电元件将产生最大的电压信号，如图所示。这种传感器在爆燃发生时的输出电压比非共振（即无爆燃）时的输出电压高得多，因此不需要滤波器，ECU即可判别是否发生爆燃。

## Slide 16
学习任务三 发动机怠速抖动故障检修
2）压电式非共振型爆燃传感器
非共振型压电式爆燃传感器是以接收加速度信号的形式来判断是否产生爆燃，其结构如图所示。它由两个同极性相向对接的压电元件和配重构成。

## Slide 17
学习任务三 发动机怠速抖动故障检修
发动机机体振动时，传感器内部的配重受机体振动的影响而产生加速度，压电元件就会受到配重加速时惯性力的作用，而产生电压信号。
在爆燃发生时的频率及该频率附近，输出的信号不会很大，而是具有平平缓的输出特性。因此，为了能够根据该传感器输出的电压认识到发动机是否发生爆燃作出判断，必须将反映发动机振动频率的输出电压信号送到识别爆燃的滤波器中，以判别是否有爆燃信号产生。

## Slide 18
学习任务三 发动机怠速抖动故障检修
3）压电式火花塞座金属型爆燃传感器
压电式火花塞座金属垫型爆燃传感器是由压电元件制成，安装在火花塞的垫圈处，每缸安装一个，这类传感器也叫垫圈型压力传感器，结构如图所示。根据各缸的燃烧压力直接检测各缸的爆燃信号，并转换压电信号输送给ECU。

## Slide 19
学习任务三 发动机怠速抖动故障检修
（2）电感式爆燃传感器
电感式爆燃传感器的外形和结构如图所示。它由高镍合金的致磁伸缩杆、永久磁铁、线圈、壳体等组成。

## Slide 20
学习任务三 发动机怠速抖动故障检修
当机体振动时，致磁伸缩杆受到机体振动的影响，在传感器内产生轴向振动，使通过感应线圈的磁通发生变化，在感应线圈产生感应电动势，此电动势即是爆燃传感器输出电压信号。传感器输出的电压信号的大小与发动机振动的频率有关，当传感器自振频率与设定爆燃强度时发动机的振动频率产生谐振时，传感器的输出电压将达到最大值，ECU根据该传感器的输出电压，就可以对发动机是否爆燃作出判断。

## Slide 21
学习任务三 发动机怠速抖动故障检修
二、电控点火系统分类
电控发动机点火系统可分有分电器和无分电器点火控制系统。
1、有分电器点火系
特点：只有1个点火线圈一个点火线圈产生高压电、然后由分电器按点火顺序依次分配到各缸火花塞。

## Slide 22
学习任务三 发动机怠速抖动故障检修
(1)工作原理
如图所示为分电器式电子点火系统的电路图。这种点火系统是发动机控制模块(ECU)根据各种传感器的输入信号来确定点火提前角。

## Slide 23
学习任务三 发动机怠速抖动故障检修
如图所示为分电器分解图，它的点火控制模块和点火线圈都装在分电器内部。
分电器内有信号发生器，它不仅可以向发动机控制模块输入曲轴位置和发动机转速的信号，还可以起到凸轮轴位置传感器的作用。

## Slide 24
学习任务三 发动机怠速抖动故障检修
发动机控制模块(ECU)利用分电器内信号发生器的输入信号来接通和切断初级点火线圈的电流。
当发动机控制模块向点火控制模块(ICM)输出一个点火正时信号(IGT)时，初级电路被切断，点火线圈产生次级点火电压使火花塞点火，然后发动机控制模块会通过点火控制模块的点火反馈信号(IGF)来判定初级点火电路是否被切断，并根据此信号给出喷油脉冲控制信号。

## Slide 25
学习任务三 发动机怠速抖动故障检修
2、无分电器电子点火(EI)系统
特点：用电子控制装置取代了分电器，利用电子分火控制技术将点火线圈产生的高压电直接送给火花塞进行点火，点火线圈的数量比有分电器电控点火系统多。
优缺点：分火性能较好，但其结构和控制电路复杂。
无分电器点火系统完全取消了分电器，它是将点火线圈产生的高压电直接通过高压线传递给火花塞，使其点火。
无分电器点火系统又分为双缸同时点火方式和单独点火方式。

## Slide 26
学习任务三 发动机怠速抖动故障检修
·双缸同时点火方式：
指两个气缸合用一个点火线圈，即一个点火线圈有两个高压输出端，分别与两个火花塞连接，负责对两个气缸点火。
·单独点火方式：
指每个气缸的火花塞都配用一个点火线圈，单独对本缸进行点火。

## Slide 27
学习任务三 发动机怠速抖动故障检修
(1)无分电器双缸同时点系统
特点：点火线圈的数等于气缸数的一半。
无分电器双缸同时点火系统用一个点火线圈对到达压缩和排气上止点的两个气缸同时实施点火。

## Slide 28
学习任务三 发动机怠速抖动故障检修
(2)无分电器单独点火系统
无分电器单独点火系统每个气缸的火花塞配用一个点火线圈，单独地直接地对每个气缸进行点火。
特点：是每缸一个点火线圈，即点火线圈的数量与气缸数相等。
这种点火方式非常适合在四气门
(每缸两个进气门和两个排气门)发动
机上使用。火花塞安装在两根凸轮轴的中间，
每缸火花塞上直接压装一个点火线圈，

## Slide 29
学习任务三 发动机怠速抖动故障检修
一、曲轴位置传感器/凸轮轴位置传感器
1、磁感应式（又称磁脉冲式）
1)电阻检测：
检测传感线圈的电阻值：如下图所示为转子磁感应式曲轴位置传感器的电路图。
学习活动2 传感器的检测

## Slide 30
学习任务三 发动机怠速抖动故障检修
① 拔下传感器线束插头；
② 用万用表的欧姆挡，检测各端子间的电阻值，电阻值应符合表1的规定，否则需更换传感器总成。
③ 插上传感器线束插头，用万用表电压挡测量其输出电压，起动时应高于0．1 V；运转时应为0．4～0．8 V。
端子名称 | 检测状态 | 电阻值/
Ne——G- | 冷态 | 155～250
 | 热态 | 190～290
G1——G- | 冷态 | 125～200
 | 热态 | 160——235
G2一—G- | 冷态 | 125～200
 | 热态 | 160～235

## Slide 31
学习任务三 发动机怠速抖动故障检修
2) 检测传感器的磁路间隙：
用非导磁塞尺测量信号转子与传感线圈磁头问的间隙，如图所示。其与霍尔式传感器间隙都为0．2～0．4 mm，否则应更换传感器总成。

## Slide 32
学习任务三 发动机怠速抖动故障检修
2、 霍尔式
1) 电源电压检测：
点火开关置于“ON”，用万用表测量ECU侧端子的电压应为5V，在传感器导线连接器“A”端子处测量电压也应为5V如图所示。

## Slide 33
学习任务三 发动机怠速抖动故障检修
2) 信号电压的检测：
用万用表对传感器的A、B、C三个端子间进行测试，当点火开关置于“ON”时，A-C端子间的电压值应约为5V；B-C端子间的电压值在发动机转动时，应在0.3～5V之间变化，且数值显示呈脉冲性变化，最高电压5V，最低电压0.3V。
3) 电阻检测：
点火开关置于“OFF”，拆开传感器线束连接器，用万用表跨接在传感器侧的端子A-B或A-C间，万用表显示读数应为∞。

## Slide 34
学习任务三 发动机怠速抖动故障检修
3、爆震传感器
爆震传感器与ECU连接如图所示：

## Slide 35
学习任务三 发动机怠速抖动故障检修
⑴ 丰田8A-FE发动机
① 关闭点火开关：拆开爆燃传感器线束连接器，用高阻抗万用表的欧姆档检查传感器端子与传感器壳体之间电阻，应不导通(电阻为无穷大)，否则说明内部短路，应更换传感器。

## Slide 36
学习任务三 发动机怠速抖动故障检修
② 打开点火开关：在怠速运转时用示波器检测爆燃传感器工作情况的检查。
拆开爆燃传感器线束连接器，用万用表或示波器捡查传感器端子与搭铁之间的信号电压，应有脉冲信号输出如图所示，否则说明传感器不良，应更换新件。

## Slide 37
学习任务三 发动机怠速抖动故障检修
⑵桑塔纳2000GLi、2000GSi压电式爆燃传感器

## Slide 38
学习任务三 发动机怠速抖动故障检修
① 检测传感器电阻：断开点火开关，拔下传感器线束插头，检测结果应与标准值相符（见表）。
② 检测线束电阻：断开点火开关，拔下传感器线束插头和ECU线束插头，两插头各端子间导线电阻检测结果应与标准值相符（见表）。
③ 检测输出信号：插上传感器线束插头，起动发动机，检测端子1与2 的电压，正常值为0.3～1.4V。
检测项目 | 检测条件 | 检测部位 | 电阻标准值/Ω
爆燃传感器的电阻 | 断开点火开关并拔下传感器插头 | 传感器插座上端子1与2 | ＞1M
 |  | 传感器插座上端子1与3 | 
 |  | 传感器插座上端子2与3 | 
传感器信号正极线 | 拔下控制器和传感器插 头 | 控制器60端子至传感器插头1端子 | ＜0.5
 |  | 控制器68端子至传感器插头1端子 | 
传感器信号负极线 |  | 控制器67端子至传感器插头2端子 | 
传感器屏蔽线 |  | 控制器模块旁边发动机搭铁点至传感器插头3端子 | 

## Slide 39
学习任务三 发动机怠速抖动故障检修
一、有分电器点火系统故障检测
(1)认识与分析丰田8A-FE发动机点火控制电路图。
学习活动2 有分电器/无分电器点火系统的检测

## Slide 40
学习任务三 发动机怠速抖动故障检修
⑵ 检修：
无故障码时，检查排除有分电器式电控点火系统故障。
在进行点火系统故障检查时，如果自诊断系统无故障码显示，则需对点火系统的各部件进行检查，找到故障部位，进行维修或更换。
基本检查流程如图所示，请参考图的检查流程对点火系统进行检查。

## Slide 41
学习任务三 发动机怠速抖动故障检修
1）火花测试
① 从火花塞上拆卸高压线。
② 拆下火花塞。
③将拆下的火花塞安装到各条高压线上。
④ 将火花塞搭铁。
⑤ 脱开4个喷油嘴的连接器。
⑥ 检查当发动机起动时，是否有火花产生。
⑦ 观察火花塞跳火时的火花强度，正常火花为蓝色，弱火花为黄色。。

## Slide 42
学习任务三 发动机怠速抖动故障检修
2）检查火花塞
① 检查火花塞绝缘体是否有裂纹。
② 检查火花塞螺纹是否损坏。
③ 检查火花塞铜密封垫片是否完好。
④ 观察火花塞绝缘体裙部(及中心电极侧电极的颜色。
⑤ 观察火花塞中心电极、侧电极是否被烧圆，否则更换新件。
⑥ 用厚薄规检查火花塞间隙如图所示，火花塞间隙如果不在规定的范围内，调整至规定的范围内。

## Slide 43
学习任务三 发动机怠速抖动故障检修
3）检查高压线
① 检查高压线是否紧紧地插在点火线圈和火花塞上。
② 检查高压线是否有裂纹，绝缘层是否老化有则更换。
③ 高压线的绝缘罩是否有裂纹或硬化有则更换。
④ 拆下高压线检测电阻如图所示，通过测量高压线的电阻值来判断高压线是否良好，其最大电阻值为25KΩ。如电阻值不符合规定，应更换高压线，高压线的检查(适于有分电器点火系)。

## Slide 44
学习任务三 发动机怠速抖动故障检修
4）分电器的检修：
① 拆下分电器盖上的螺栓，打开分电器盖。
② 检查分电器盖是否破损。
③ 观察分电器盖上各高压线插孔是否锈蚀。
④ 打开分电器盖用手指按分电器盖的中心电极，观察是否有弹性。
⑤ 观察分火头是否有烧蚀、破损。
⑥ 拆卸分火头。
⑦ 将点火开关转到ON(打开)位置。
⑧ 用万用表电压挡测量点火线圈正极(+)与车身搭铁之间的电压是否有12V。

## Slide 45
学习任务三 发动机怠速抖动故障检修
测量点火线圈的正极（+）和负极（—）端子两端的电阻，初
级线圈：冷态0.36～0.55KΩ，热态0.45～0.65KΩ。

## Slide 46
学习任务三 发动机怠速抖动故障检修
测量点火线圈的正极（+）和高压线住两端的电阻，次级线圈:
冷态9～15.4KΩ；热态11.4～18.1KΩ。如不符合，必须更换点火线圈

## Slide 47
学习任务三 发动机怠速抖动故障检修
5）点火控制器的检测：
① 起动发动机，检查点火控制器端子间的电压，其电压值应符合规定；如不符合，则更换点火器或ECU（如下表）。搭铁线电阻应为零；将二极管试灯接于点火控制器与点火线圈（或搭铁）直间，起动发动机试灯应闪亮。
端子 | 标准电压值 | 检测条件
+B-搭铁 | 9～12V | 点火开关ON
IGT-搭铁 | 有电压脉冲 | 发动机起动或怠速运转
IGF-搭铁 | 有电压脉冲 | 发动机起动或怠速运转

## Slide 48
学习任务三 发动机怠速抖动故障检修
② 检查信号发生器气隙：用厚薄规测量信号转子和感应线圈之问的间隙，应在0.2～0.4mm。

## Slide 49
学习任务三 发动机怠速抖动故障检修
二、无分电器点火系统检测
⑴ 检查点火线圈：
① 拔下点火线圈的插头，并从火花塞上拔下点火线。
② 用万用表测量点火线圈的次级电阻，A、D端子电阻表示1、4缸线圈次级电阻，B、C端子电阻表示2、3缸线圈次级电阻，1、4缸和2、3缸电阻规定值均为4～6kΩ。如电阻值不符合规定，应更换点火线圈总成。

## Slide 50
学习任务三 发动机怠速抖动故障检修
⑵ 点火线圈与点火控制器供电与搭铁情况的检查
① 将点火线圈的点火控制器的4针插头拔下，用万用表测量线束端插头端子2（电源端）和4（搭铁端）之间的电压。打开点火开关，其电压值应为蓄电池电压12V。

## Slide 51
学习任务三 发动机怠速抖动故障检修
② 拔下所有喷油器的插头，拔下点火线圈插头，用辅助导线V.A.G1554连接二极管检测灯V.A.G1527于点火控制器插头端子1（点火输出）和端子4（搭铁端）、端子3（点火输出）和端子4（搭铁端），以检查控制单元1、4缸和2、3缸点火线圈的控制信号。短时起动发动机，二极管必须闪烁。

## Slide 52
学习任务三 发动机怠速抖动故障检修
1.
问题1：
⑴传统点火系统 电子控制点火系统
⑵传感器 微机 执行机
⑶Ne信号：发动机转速（转角）信号。
G信号：活塞运行到压缩上止点位置的判别信号 。
IGT信号：ECU向点火器中功率晶体管发出的通断控制信号。
IGF信号：完成点火后，点火器向ECU输送的点火确认信号。
⑷前端盖凸轮轴齿旁 发动机盖罩凸轴旁 分电器
⑸前端盖曲轴齿旁 后端盖曲轴飞轮齿旁 分电器
⑹0.2-0.8
⑺36
⑻8-10
⑼0.7～0.9 0.9～1.1
⑽25
⑾磁脉冲式、霍尔式和光电式
⑿发动机转速 曲轴转角传感器
学习评价答案：

## Slide 53
学习任务三 发动机怠速抖动故障检修
问题2
⑴．相等
⑵．点火线圈
⑶．塞尺
⑷执行器
⑸．1
⑹排气
⑺．1缸和4缸
⑻．具有高阻抗
问题3：1-垫片 2-电容器 3-导线夹 4-分电器盖 5-点火器 6-分电器壳体
7-点火线圈防尘罩 8-分电器电缆 9-分火头 10-点火线圈
⑴
1)G G感应线圈 感应线圈 Ne Ne
2）
① 前端盖凸轮轴齿旁 发动机盖罩凸轴旁 分电器
② 前端盖曲轴齿旁 后端盖曲轴飞轮齿旁 分电器
3）360 360 720 转速 6缸 1缸 360
问题4：根据现场实习设备情况完成问题！

## Slide 54
学习任务三 发动机怠速抖动故障检修