## Slide 1
学习任务三 发动机怠速抖动故障检修
学习任务三 发动机怠速抖动故障检修
教学活动2 节气门体的检测

## Slide 2
学习任务三 发动机怠速抖动故障检修
学习活动1 节气门体主要控制元件结构与原理
学习活动2 节气门位置传感器检测
学习活动3 怠速控制阀的检修

## Slide 3
学习任务三 发动机怠速抖动故障检修
学习活动1 节气门体主要控制元件结构与原理
一、节气门位置传感器作用
节气门位置传感器安装在发动机节气门体上节气门轴的一端，其作用是将节气门开度（发动机负荷大小）转变为电信号输入ECU，ECU根据节气门位置信号判别发动机的工况，如怠速工况、部分负荷工况和大负荷工况等，并根据发动机不同工况对混合气浓度的需求来控制喷油时间及其它辅助控制（如EGR、开闭环控制等）。
节气门传感器分类有：线性式、开关式和占空比式与及电子节气门式等。

## Slide 4
学习任务三 发动机怠速抖动故障检修
1、线性式节气门位置传感器
（1）结构:由节气门轴、可变电阻及滑动触点、怠速触点、壳体组成。

## Slide 5
学习任务三 发动机怠速抖动故障检修
（2）工作原理：在传感器上安装了两个与节气门联动的电刷触头，其中一个电刷触头在印刷电路基片上的滑片电阻上滑动，测得与节气门开度对应的线性输出电压，根据输出的电压值，可知节气门的开度。
另一个电刷触头在节气门关闭时与怠速触点IDL接触。怠速触点专门用于确定节气门完全关闭时的位置，提供准确的怠速信号; IDL信号主要用于断油控制和点火提前角的修正。

## Slide 6
学习任务三 发动机怠速抖动故障检修
2、关开式节气门位置传感器
（1）结构：

## Slide 7
学习任务三 发动机怠速抖动故障检修
（2）工作原理：
当节气门关闭时，怠速触点闭合，怠速工况信号输出为高电平，功率触点信号输出为低电平；当节气节门开度在职干部80%以上时，功率触点闭合，功率工况信号输出为高电平，怠速工况信号输出为低电平。
工作状态1：
当节气门关闭时，怠速触点闭合、功率触点断开如图所示。

## Slide 8
学习任务三 发动机怠速抖动故障检修
工作状态2：
当节气门开度增大时，凸轮随节气门轴转动并将怠速触点顶开，功率触点保持断开状态如图所示。

## Slide 9
学习任务三 发动机怠速抖动故障检修
工作状态3：
节气门接近全部开启时，凸轮转动使功率触点闭合，怠速端子保持开。

## Slide 10
学习任务三 发动机怠速抖动故障检修
（3）开关式节气门位置传感器与ECU的连接图

## Slide 11
学习任务三 发动机怠速抖动故障检修
3、电子节气门
（1）电子节气门控制系统的组成
电子节气门控制系统主要由节气门总成、加速踏板位置传感器和电子控制器等组成。

## Slide 12
学习任务三 发动机怠速抖动故障检修
（2） 电子节气门控制系统的工作方式

## Slide 13
学习任务三 发动机怠速抖动故障检修
（3）电子节气门总成的结构与工作原理：
电子节气门总成由节气门、节气门驱动执行器和节气位置传感器等构成。采用直流电动机和齿轮传动机构的电子节气门总成如图所示。
电子控制器通过输出脉宽可变的控制信号来控制直流电动机的通电时间，电动机通电转动时，通过上齿轮传动机构驱动节气门转过相应的转角。电子控制器通过成变直流电动机电流方向，实现节气门开度的增大或减小控制。

## Slide 14
学习任务三 发动机怠速抖动故障检修
采用步进电动机的电子节气门驱动装置按“步”转动，每步的转角固定。
电子控制器通过4个控制端子(S1、S2、S3、S4)输出图所示的电压脉冲来控制步进电动机转动步数和转动方向。控制器以输出的电压脉冲数控制电动机的转动步数，以各电压脉冲顺序控制电动机的转向，如果按S1→S2→S3→S4的顺序输出控制脉冲时电动机转动使节气门开度增人，则按S4→S3→S2→Sl的顺序输出控制脉冲时电动机反向转动而使节气门开度减小。

## Slide 15
学习任务三 发动机怠速抖动故障检修
二、怠速控制系统
1、怠速控制系统的组成：由传感器、ECU、和执行元件三部分组成。

## Slide 16
学习任务三 发动机怠速抖动故障检修
2、怠速控制系统的功用：
在发动机处于起动、怠速工况时，发动机ECU根据各个传感器、开关传来的输入信号，确定发动机的工作情况，通过控制怠速控制阀的开度来控制怠速时发动机的进气量，从而控制发动机的怠速转速。
3、怠速控制阀
（1）怠速控制阀的分类
按怠速控制类型可为：旋转滑阀式、步进电机式和占空比式等。
目前常见的怠速控制系统有旋转滑阀式怠速控制系统和步进电机式式怠速控制系统。

## Slide 17
学习任务三 发动机怠速抖动故障检修
（2）旋转滑阀式控制系统
1）结构：
旋转滑阀式怠速控制系统主要由永久磁铁、空气旁通道、旋转滑阀和复位弹簧等组成。

## Slide 18
学习任务三 发动机怠速抖动故障检修
2）工作原理：
ECU控制两个线圈的通电或断开，改变两个线圈产生的磁场，两线圈产生的磁场与永久磁铁形成的磁场相互作用，可改变控制阀的位置，从而调节怠速空气口的开度，以实现怠速控制。

## Slide 19
学习任务三 发动机怠速抖动故障检修
线圈L1与ECU内部的三极管VT1连接，脉冲控制信号经过反向器加到VT1的基极；
线圈L2与ECU内部的三极管VT2连接，脉冲控制信号直接加到VT2的基极。
当脉冲信号的高电平到来时，VT1截止，VT2导通，L1断电，L2通电，电枢顺时针转动；
反之，当脉冲信号的低电平到来时，VT1导通，VT2截止，L1通电，L2断电，电枢逆时针转动，从而实现旁通空气量大小的控制。

## Slide 20
学习任务三 发动机怠速抖动故障检修
工作时，发动机控制模块根据发动机冷却液温度传感器(ECT)和节气门位置传感器(TPS)等输入的信号，确定发动机所处怠速工况的混合气浓度，并输出占空比信号控制L1或L2的通电时间。
占空比——指脉冲信号的通电时间与通电周期之比。

## Slide 21
学习任务三 发动机怠速抖动故障检修
若不计复位弹簧的扭矩，则：
·当占空比为50％时，L1和L2平均通电时间相等，Tl=T2，电枢停止转动；
·当占空比大于50％时，线圈L2的平均通电时间长，T2>T1，电枢带动旋转滑阀顺时针偏转，空气旁通道截面减小，怠速降低；
·当占空比小于50％时，线圈L1的平均通电时间长，T1>T2，电枢带动旋转滑阀逆时针偏转，空气旁通道截面减小，怠速降低。
旋转滑阀根据控制脉冲信号的占空比偏转，占空比的范围约为18％(旋转滑阀关闭)至82％(旋转滑阀打开)之间。滑阀的偏转角度限定在90°内。

## Slide 22
学习任务三 发动机怠速抖动故障检修
（3）步进电机式怠速控制系统
步进电机式的怠速控制阀一般安装在节气门体或进气室上。
阀体被安装在转子末端上，发动机ECU发送信号道步进电机，电机转子在磁场中旋转，旋转过程中转子被转出或转入，控制流过旁通气道的的空气量。

## Slide 23
学习任务三 发动机怠速抖动故障检修
工作原理：怠速步进电机是由ECU通过控制两个单独线圈的电流方向和通电顺序来控制螺杆的旋转方向和旋转量(转动角度)，最终确定了阀心和阀座所形成的旁通空气道的流通截面积，以达到精确控制怠速转速之目的。

## Slide 24
学习任务三 发动机怠速抖动故障检修
一、节气门传感器的检测
1、线性式节气门传感器的检测
（1）节气门体的检查
① 扳动节气门操纵臂，节气门开至最大后放松，检查节气门连动部件动作是否灵活。
② 检查各真空软管的真空度起动并预热发动机，用手指检查各真空软管的真空度。
学习活动2 节气门位置传感器检测

## Slide 25
学习任务三 发动机怠速抖动故障检修
③ 将节气门体用软刷和化油器清洗液将节气门的各铸件及通道清洗干净，并用压缩空气吹通各通道和通孔(注意：不要清洗节气门位置传感器)。
④ 完成上一步后，将节气门完全关闭，此时节气门限位螺钉和节气门杆间应无间隙。

## Slide 26
学习任务三 发动机怠速抖动故障检修
（2）开路检测（电阻检测）
① 拔下传感器线束插座，可见到插座上共有4个端子。
② 用万用表电阻挡测量IDL、VTA、Vcc对E2接线柱间的电阻值如图所示，若电阻值不符合规定值，应调整或更换节气门位置传感器。

## Slide 27
学习任务三 发动机怠速抖动故障检修
见下表为丰田5A型发动机线性输出型节气门位置传感器各接线柱间的电阻值。

## Slide 28
学习任务三 发动机怠速抖动故障检修
（3）就车检测（电压检测）
① 插好节气门位置传感器插件。
② 打开点开关，但不要起动发动机。
③ 用万用表电压档检测IDL-E2、VC-E2、VTA-E2间的电压值应符合要求（见下表）。
端子 | 条件 | 标准电压
IDL-E2 | 节气门全开 | 9-12V
VC-E2 |  | 4.0-5.5V
VTA-E2 | 节气门全闭 | 0.3-0.8V
 | 节气门全开 | 3.2-4.9V

## Slide 29
学习任务三 发动机怠速抖动故障检修
（4）调整：
① 拧松节气门位置传感器的两个固定螺钉如图所示。

## Slide 30
学习任务三 发动机怠速抖动故障检修
② 将厚度为0.45mm的塞尺插入节气门限位杆和限位螺钉之间，同时用万用表测量怠速触点的导通状况如图所示。
③ 逆时针转动节气门位置传感器，使怠速触点断开，然后按顺时针方向慢慢地转动节气门位置传感器，直至怠速开关闭合为止。
④ 拧紧节气门位置传感器上的两个固定螺钉。
⑤ 分别用0.45mm和0.55mm的塞尺插入节气门限位螺钉和限位杆之间，同时测量怠速开关的导通情况。当塞尺为0.45mm时，怠速触点应导通；当塞尺为0.55mm时，怠速触点应断开。否则应重新调整。

## Slide 31
学习任务三 发动机怠速抖动故障检修
2、开关式节气门传感器的检测
（1）电阻检测方法
① 点火开关置于“OFF”，可拆下传感器插头，在节气门限位杆和限位螺钉之间插入适当厚度的塞尺。
② 用万用表测量IDL端子、PSW端子与TL端子的导通情况，应符合标准。

## Slide 32
学习任务三 发动机怠速抖动故障检修
见表为丰田5A—FE型发动机节气门位置传感器各接线柱之间的导通状况。若不符合规定的导通状况，应调整或更换传感器。
限位杆与限 位螺钉之间的间隙(mm) | 接线柱 |  | 
 | IDL—E2 | Psw—E2 | IDL-Psw
0.60 | 导通 | 不导通 | 不导通
0.80 | 不导通 | 不导通 | 不导通
节气门全开 | 不导通 | 导通 | 不导通
（2）调整：
如果上述检测结果不符合标准，可进行调整。
松开传感器的固定螺钉，在节气门限位螺钉和限位杆之间插入0.7mm的塞尺，并用万用表测量传感器端子IDL与E（TL）之间的导通情况，先逆时针转动传感器使端子IDL和E（TL）之间不导通，再顺时针转动传感器直到端子IDL和E（TL）之间导通时，拧紧传感器固定螺钉；最后换用0.60mm或0.80mm的塞尺，再检查端子IDL和E（TL）之间的导通情况，应符合标准 。

## Slide 33
学习任务三 发动机怠速抖动故障检修
二、电子节气门的检测
1、基本检查
1）检查节气门的连接是否平滑，有无卡涩现象。
2）检查节气门起动机能否运转。
3）检查油门踏板位置传感器。
4）检查进气系统。
5）完成2）-4）各步检查后，进行路试，以检查是否响应不协调。

## Slide 34
学习任务三 发动机怠速抖动故障检修
2、检查节气门控制电机及位置传感器
丰田卡罗拉1ZR-FE发动机，电子节气门控制电路图如图所示：

## Slide 35
学习任务三 发动机怠速抖动故障检修
① 拆下节气门控制连接器接头。
② 用欧姆表测量节气门起动机电阻，即接头1#（M+）和2#（M-）端子之间电阻，其电阻标准值为0.3-100Ω（20°C时）如图3-41所示。若阻值不符合要求，则更换节气门起动机（连电磁离合器）；而连接器插头端1#（M+）和2#（M-）端子之间电压为蓄电池电压。

## Slide 36
学习任务三 发动机怠速抖动故障检修
③ 用欧姆表测量离合器电阻，即接头3#（CL-）和4#（CL+）端子间电阻，离合器电阻标准值为4.2-5.2Ω（20°C时）。
若阻值不符合要求，则更换节气门起动机（连电磁离合器）。
④ 用欧姆表测量“VC”和“E”端子间电阻，标准电阻值为1.25-2.35KΩ（20°C时）。
若阻值不符合要求，则更换节气门位置传感器。而连接器插头端3#（E2）和5#（VC）端子之间电压为4.5-5.5V。

## Slide 37
学习任务三 发动机怠速抖动故障检修
3、节气门的清洗
（1）断开电源（拆蓄电池负极电源线如图所示。）
（2）拆下油门拉索（松开螺母，拆下油门拉索如图所示。）

## Slide 38
学习任务三 发动机怠速抖动故障检修
（3）拆下节气门总成
① 断开进气温度传感器连接器，并拆下带有空气滤器管子及空气滤清器罩，使与节气门分离。
② 断开节气门位置传感器及ISC（怠速控制阀）连接器；如图所示：

## Slide 39
学习任务三 发动机怠速抖动故障检修
③ 拆下2个螺栓和2个螺母，从进气歧管上拆下节气门体；
④ 断开2个旁通水管，拆下节气门体；
⑤ 拆下节气门体垫片。

## Slide 40
学习任务三 发动机怠速抖动故障检修
（4）清洗节气门
安装好清洗喷剂的喷管，对准节气门内部喷射，全部喷涂到位以后，应当用棉布进行擦拭，清洗结束后可以内外检查一遍，没有问题就可以进行安装了；

## Slide 41
学习任务三 发动机怠速抖动故障检修
（5）安装节气门体总成
① 安装新节气门体垫片；
② 将2条旁通水管接到节气门体上；

## Slide 42
学习任务三 发动机怠速抖动故障检修
③ 将节气门体安装到进气歧管上，并紧固螺栓和螺母；
④ 接上节气门位置传感器、ISC（怠速控制阀）及进气温度传感器连接器插头；并安装带有空气滤器管子及空气滤清器罩。

## Slide 43
学习任务三 发动机怠速抖动故障检修
（5）恢复电源
安装油门拉索及蓄电池负极电源线。

## Slide 44
学习任务三 发动机怠速抖动故障检修
一、旋转滑阀式怠速控制阀
丰田8A 旋转电磁阀型怠速控制阀控制电路图检测：
学习活动3 怠速控制阀的检修

## Slide 45
学习任务三 发动机怠速抖动故障检修
① 将点火开关转至“ON”，在线束侧测量电源端子+B与搭铁之间的电压，应为9～12V，否则说明怠速控制阀电源电路有故障。
② 起动发动机达到工作温度时，使发动机维持怠速运转，短接诊断座上的TE1与E1端子，发动机转速应保持在1000～1200r/min，5s后转速下降约200r/min。若不符合上述要求，应进一步检查怠速控制阀电路、ECU和怠速控制阀。
③ 拆开怠速控制阀上的三端子线束连接器，在控制阀侧分别测量中间端子（+B）与两侧端子（ISC1和ISC2）之间的电阻，正常应为18.8 ～22.8Ω，否则应更换怠速控制阀。

## Slide 46
学习任务三 发动机怠速抖动故障检修
④ 从车上拆下怠速控制阀短接电池检查工作情况。

## Slide 47
学习任务三 发动机怠速抖动故障检修
二、步进电机式怠速控制阀
步进电机式怠速控制阀控制电路图检测：

## Slide 48
学习任务三 发动机怠速抖动故障检修
① 拆下控制阀线束连接器，点火开关置“ON”，不起动发动机，分别检测B1和B2与搭铁间的电压，为蓄电池电压。否则说明怠速控制阀电源电路有故障。
② 发动发动机后再熄火时，2～3s内在怠速控制阀附近应能听到内部发出的“嗡嗡”响声，否则应进一步检查怠速控制阀、控制电路及ECU。
③ 拆下控制阀线束连接器，测量B1与S1和S3、B2与S2和S4之间的电阻，应为10～30Ω，否则应更换怠速控制阀。

## Slide 49
学习任务三 发动机怠速抖动故障检修
④ 拆下怠速电磁阀，将蓄电池正极接至B1和B2端子，负极按顺序依次接通S1—S2—S3—S4端子时，随步进电动机的旋转，控制阀应向外伸出；若负极按反方向接通S4—S3—S2—S1端子，则控制阀应向内缩回。若工作情况不符合上述要求，应更换怠速控制阀。
（a) (b)
各端子按S1S2S3S4顺序与蓄电池 各端子按S4S3S2S1顺序与 蓄电池负极相接时 负极相接时

## Slide 50
学习任务三 发动机怠速抖动故障检修
问题1：
⑴是将节气门开度（发动机负荷大小）转变为电信号输入ECU，
根据发动机不同工况对混合气浓度的需求来控制喷油时间
⑵节气门体上
⑶线性式、关开式和占空比式与及电子节气门式
⑷节气门轴 电阻 滑动 怠速
⑸电刷触头 滑片电阻 开度位置 电压
⑹高电平 低电平 80% 高电平 低电平
问题2：
⑴线性 E2表示：系统回路搭铁 IDL表示：怠速触点
VTA表示：节气门开度位置 VCC表示：系统电源
⑵ 关开式 1-导向凸轮 2-节气门轴 3-控制杆 4-活动触点
5-怠速触点 IDL 6-功率触点 7-壳体 8-移动转盘
工作状态1：怠速触点 功率 工作状态2：怠速 功率触点
工作状态3：功率触点 怠速端子
⑶节气门总成、加速踏板 电子控制器
⑷电动机 机械传动
⑸节气门 节气位置传感器 直流电动机 齿轮传动
问题3：根据现场实习设备情况完成问题！
学习评价答案：

## Slide 51
学习任务三 发动机怠速抖动故障检修