## Slide 1
学习任务二 发动机冒黑烟故障检修
学习任务二 发动机冒黑烟故障检修
教学活动1 空气流量计、进气歧管绝
对压力传感器的检测

## Slide 2
学习任务二 发动机冒黑烟故障检修
学习活动1 空气流量计、进气压力传感器结构与原理
学习活动2 空气流量计的检查
学习活动3 进气压力传感器的检修

## Slide 3
学习任务二 发动机冒黑烟故障检修
学习任务描述：
一辆丰田汽车行驶过程中出现故障灯亮，急加速时有“坐车”现象。伴随发动机转速越来越高，能闻到很大的汽油臭味排气管有大量的黑烟，经维修人员检查得知是供给系统方面出现故障。如果你是维修人员，请你对该故障车进行检修排除故障。

## Slide 4
学习任务二 发动机冒黑烟故障检修
学习活动1 空气流量计、进气压力传感器结构与原理
一、空气供给系统的组成及作用
1、组成
空气供给系统主要由空气滤清器、空气流量计或进气歧管绝对压力传感器、节气门体等组成。
2、作用
在L型电控燃油喷射系统中，空气流量计用于将单位之间内进入发动机的进气量转换成电信号，并将信号输入ECU。
【安装位置】空气滤清器与节气门体之间。
【分类】按测量原理分
  翼片式空气流量传感器
  卡门旋涡式空气流量传感器
  热线式空气流量传感器
  热膜式空气流量传感器

## Slide 5
学习任务二 发动机冒黑烟故障检修
二、空气流量计结构与原理
【组成】测量板、补偿板、回位弹簧、电位计、旁通气道。此外还包括怠速调整螺钉、油泵开关及进气温度传感器等。
【信号类型】电压信号
1、翼片式空气流量计

## Slide 6
学习任务二 发动机冒黑烟故障检修
空气通过空气流量计→测量板打开一个角度→与测量板同轴转动的电位计检测出叶片转动的角度→将进气量转换成电压信号VS送给ECU

## Slide 7
学习任务二 发动机冒黑烟故障检修
进气量↑→电压信号↑
个别车型也有电压信号降低的。

## Slide 8
学习任务二 发动机冒黑烟故障检修
2、热线式空气流计
【组成】热线式又称热丝式它主要由铂丝制成的热线(发热体)、温度补偿电阻、控制热线电流并输出信号的控制电路、采样管和流量计壳体等组成。
热丝式：测量元件为铂丝热线，热线缠绕在采样管上；
【信号类型】电压信号，也有频率信号
进气量↑→信号电压↑
进气量↑→信号频率↑

## Slide 9
学习任务二 发动机冒黑烟故障检修
【工作原理】

## Slide 10
学习任务二 发动机冒黑烟故障检修
3、热膜式空气流计
【组成结构】

## Slide 11
学习任务二 发动机冒黑烟故障检修
【信号类型】电压信号，也有频率信号
进气量↑→信号电压↑
进气量↑→信号频率↑
热膜式：测量元件镀在陶瓷片上，称为热膜；
【 工作原理】热膜式空气流量计其发热体不是热线而是热膜，热膜式空气流量计的工作原理与热线式空气流量计基本相同。

## Slide 12
学习任务二 发动机冒黑烟故障检修
三、进气压力传感器结构与原理
【作用】在D型电控燃油喷射系统中，由进气管绝对压力传感器测量进气管压力，并将信号输入ECU，作为燃油喷射和点火控制的主控制信号。
【安装位置】一种是通过一根真空管软管与进气歧管相接安装；另一种是直接装在节气门后方的进气歧管上，。
【分类】按其检测原理分压敏电阻式、电容式等。
【信号类型】压敏电阻式为电压信号，电容式的为频率信号。

## Slide 13: 1、压敏电阻式结构原理
学习任务二 发动机冒黑烟故障检修
进气歧管压力↑→输出电压↑
怠速运转时约1.25V，节气门全开时约5V。

## Slide 14: 2、电容式结构原理
学习任务二 发动机冒黑烟故障检修

## Slide 15
学习任务二 发动机冒黑烟故障检修
学习活动2 空气流量计的检测
检修：
  拆开线束连接器，在空气流量计一侧测量相应端子之间（VC与E2、VS与E2、THA与E2）的电阻应符合原车标准如表2-1，否则应更换空气流量计。
  检查电源电压和信号电压，以确定空气流量计是否正常。
  Vb-E2为12V左右，
  Vc-E2为5V，
  Vc-E2全闭时为2.5V，全开时为8V。
1、翼片式空气流量计

## Slide 16
学习任务二 发动机冒黑烟故障检修
测量端 | 温度(℃) | 翼板开启角度 | 电阻(Ω)
E2-Vs |  | 完全关闭 | 20～100
 |  | 任何开度 | 20～1 000
El-Fc |  | 完全关闭 | ∞
 |  | 任何开度 | 0
E2-THA | O |  | 4000——7 000
 | 20 |  | 2000——3 000
 | 40 |  | 900——l300
 | 60 |  | 400——700
E2-Vc |  |  | 100——300
E2-Vb |  |  | 200——400
E2-Fc |  |  | ∞
表2-1接线柱间电阻标准值：

## Slide 17
学习任务二 发动机冒黑烟故障检修
2、热线式空气流量计
⑴ 外观检查：
⑵ 静态检查：
⑶ 动态检查：
B、D端间的电压，其值应为2～4V。
⑷ 就车检测：
E-D为12V
B-D为（1.6±0.5）V
起动发动机，B、D之间电压，应在为2～4V之间变化。
热线式空气流量计都有自洁功能：发动机转速超过2500r/min，关闭点火开关使发动机熄火后，控制系统自动将热线加热到1000℃以上并保持约1s，使附在热线上的粉尘烧掉。

## Slide 18
学习任务二 发动机冒黑烟故障检修
学习活动3 进气压力传感器的检测
ECU通过VCC端子给传感器提供标准5V电压，传感器信号经端子PIM输送给ECU，E2为搭铁端子。
检测：
  点火开关转至ON位，测量VCC与E2之间电压应为5V,PIM-E2
  3.3-3.9V。
  拆下传感器连接真空软管，用手动真空枪给传感器施加真空度，PIM与E2之间电压应随真空度增加而下降。
进气压力（MPa）
PIM输出电压（V）
0.02
0.10
1
3
进气管绝对压力传感器
ECU
1.丰田威驰8A发动机:

## Slide 19
学习任务二 发动机冒黑烟故障检修
2.桑塔纳2000GLi
电源电压的检测：
接通点火开关，3-1端子间的电源电压应为5V左右。
4-1端子为3.8-4.2V,
怠速运转时，电压应为0.8-1.3V。

## Slide 20
学习任务二 发动机冒黑烟故障检修
学习评价答案：
1.问题1：
⑴ 它是测量进入气缸的空气量，并将其转化为电信号送入发动机控制单元ECU，作为决定喷油器基本喷油量和基本点火提前角的修正信号。
⑵质量流量式、速度密度式、节流速度式
⑶翼片式空气流量计、超声流量计、卡门旋涡式空气流量计、热线式空气流量计、热膜式空气流量计
⑷空气气流速度 空气真空压力
⑸进气歧管绝对压力传感器
⑹ 空气滤清器 进气歧管绝对压力传感器
⑺通过一根真空管软管与进气歧管相接安装 节气门后方的进气歧管
⑻ D 测量 ECU 喷油量 点火提前角
⑼ 压敏电阻式、电容式、膜盒式

## Slide 21
学习任务二 发动机冒黑烟故障检修
⑽
问题2：
⑴对 ⑵ 对 ⑶ 错 ⑷ 对 ⑸ 对
问题3：叶片式流量计：
⑴ 测量翼片 缓冲翼片 翼片转轴 电位计部分
⑵ 推力 复位弹簧弹力 越大 越大 VC VS 减小 降低 减小 角度
增大 升高
（3）
①叶片
② 平顺、有无破裂、卡滞和转轴

## Slide 22
学习任务二 发动机冒黑烟故障检修
③
热线式空气流量计
（1）
⑵升高 越大 越多 转速超过1000-1500r/min l 000 200

## Slide 23
学习任务二 发动机冒黑烟故障检修
（3）①无堵塞 破裂 脏污、折断
②10 （1.6±0.5）
③2～4V
④12 （1.6±0.5） 2～4

## Slide 24
学习任务二 发动机冒黑烟故障检修