## Slide 1
学习任务二 发动机冒黑烟故障检修
学习任务二 发动机冒黑烟故障检修
教学活动2 燃油喷射系统控制与检测

## Slide 2
学习任务二 发动机冒黑烟故障检修
学习活动1 燃油供给主要元件及温度传感器结构与原理
学习活动2 燃油供给主要元件的检修
学习活动3 温度传感器的检测

## Slide 3
学习任务二 发动机冒黑烟故障检修
学习活动1 燃油供给元件及温度传感器
结构与原理
一、燃油喷射系统的基本组成
燃油供给系统在整车上的布置情况况
电控燃油喷射系统主要由控制系统、燃油系统和进气系统组成。

## Slide 4
学习任务二 发动机冒黑烟故障检修
二、电动燃油泵功用与组成
电动油泵主要由永磁式直流电动机、泵体、泵壳等组成。
1、电动燃油泵的功用

## Slide 5: 滚柱式电动燃油泵结构组成
学习任务二 发动机冒黑烟故障检修
1-安全阀 2-滚柱泵 3-驱动电动机 4-止回阀 A-进油口 B-出油口

## Slide 6
学习任务二 发动机冒黑烟故障检修
电动燃油泵的功用是从油箱中吸入燃油，将油压提高到规定值，后通过供给系统送到喷油器。
燃油泵为喷油器提供油压压力为250~340Kpa的燃油。
最高输出油压为450~600Kpa，多余的燃油从回油管返回油箱。
2、电动燃油泵的功用

## Slide 7: 工作原理
学习任务二 发动机冒黑烟故障检修
1-泵体 2-滚柱 3-轴 4-转子
在转子转动过程中，油腔的容积不断发生变化。
在转向进油腔时容积增大，吸入燃油；
在转向出油腔时，容积减小，压力升高并泵出燃油。

## Slide 8
学习任务二 发动机冒黑烟故障检修
3、电动燃油泵控制电路
开关控制：在发动机起动过程和运转过程中，ECU控 制燃油泵保持正常运转。
转速控制：转速控制机构，对电动燃油泵的转速进行控制。

## Slide 9: ⑴燃油泵开关控制
学习任务二 发动机冒黑烟故障检修
应用在早期采用叶片式空气流量传感器的L型电控燃油喷射系统中，如丰田皇冠2.8 5M-E发动机、丰田大霸王等。

## Slide 10: （2）发动机控制模块(ECU)控制油泵
学习任务二 发动机冒黑烟故障检修
应用于D型电控燃油喷射系统和采用热丝（膜）式空气流量传感器的电控燃油喷射系统中，如丰田皇冠3.0、花冠，桑塔纳2000GLi AFE（D型）、GSi（热膜式空气流量传感器）等

## Slide 11: （3）电动燃油泵转速的控制
学习任务二 发动机冒黑烟故障检修
1)利用串联电阻器控制油泵的转速
它是在油泵控制电路中，增设一个电阻器(降压电阻)和“油泵控制继电器”(或叫电阻器旁路继电器)对油泵转速进行二级控制(高速，低速)。

## Slide 12
学习任务二 发动机冒黑烟故障检修
2)利用油泵控制模块(ECU)控制油泵的转速。

## Slide 13: 二、燃油滤清器
学习任务二 发动机冒黑烟故障检修
功用：滤清燃油中的杂质和水分，防止燃油系统堵塞，减小机件磨损，保证发动机正常工作。
纸质滤芯，每行驶20000～40000㎞或1到2年应更换。
安装时应注意燃油流动方向的箭头，不能装反。

## Slide 14: 三、油压调节器
学习任务二 发动机冒黑烟故障检修

## Slide 15: 四、喷油器结构及原理
学习任务二 发动机冒黑烟故障检修
1.喷油器的结构 按喷油口的结构不同，喷油器可分为轴针式和孔式两种。
喷油器主要由外壳、喷油嘴、针阀、套在针阀上的衔铁、回位弹簧、电磁线圈和电插接器等组成
孔式喷油器 轴针式喷油器

## Slide 16
学习任务二 发动机冒黑烟故障检修
2.工作原理 当电磁线圈通电时，产生电磁吸力，将衔铁吸起并带动针阀离开阀座，同时回位弹簧被压缩，燃油经过针阀并由轴针与喷口的环隙或喷孔中喷出。
当电磁线圈断电时，电磁吸力消失。口位弹簧迅速使针阀关闭，喷油器停止喷油。

## Slide 17
学习任务二 发动机冒黑烟故障检修
3.燃油喷射系统喷油正时的控制电路
① 同时喷射
特点：所有各缸喷油器由ECU控制同时喷油和停油。

## Slide 18
学习任务二 发动机冒黑烟故障检修
② 分组喷射正时控制
特点：把所有喷油器分成2～4组，由ECU分组控制喷油器。

## Slide 19
学习任务二 发动机冒黑烟故障检修
③ 顺序喷射正时控制
特点：喷油器驱动回路数与气缸数目相等。

## Slide 20: 五、温度传感器结构及原理
学习任务二 发动机冒黑烟故障检修
1.冷却温度传感器（THW） 水温传感器结构与（ECU）的连接电路
作用：安装在冷却液出水管上，用于检测发动机冷却液的温度，并将温度信号变换为电信号传送给ECU。

## Slide 21
学习任务二 发动机冒黑烟故障检修
2.进气温度传感器
进气温度传感器在D型安装在空气滤清器或进气管内，L型安装在空气流量计内。
【工作原理】与水温传感器相同。
  发动机温度↑→传感器电阻值↓→信号电压THA ↓
  发动机温度↓→传感器电阻值↑→信号电压THA ↑

## Slide 22
学习任务二 发动机冒黑烟故障检修
学习活动2 燃油供给主要元件的检修
用万用表欧姆档测量电动燃油泵上两个接线端子间的电阻，即为电动燃油泵直流电动机线圈的电阻，其阻值应为2~3Ω（20℃时）。如电阻值不符，则须更换电动燃油泵。
一、电动燃油泵 1、电阻检测

## Slide 23: 2、燃油泵工作状态的检查
学习任务二 发动机冒黑烟故障检修
将电动燃油泵与蓄电池相接（正负极不能接错），并使电动燃油泵尽量远离蓄电池，每次接通不超过10s（时间过长会烧坏电动燃油泵电动机的线圈）。如电动燃油泵不转动，则应更换电动燃油泵。

## Slide 24
学习任务二 发动机冒黑烟故障检修
3.就车检测：
① 打开油箱盖，打开点火开关，在油箱口处倾听有无油泵运转的声音。如果能听到，3-5s后又停止，说明控制系统各部分工作正常。
② 若听不到油泵运转的声音，则将故障检测插座内两个检测油泵的插孔短接，并打开点火开关。
③ 拆下发动机进油管，打开点火开关或启动起动机，此时若油管内有大量汽油流出，说明电动汽油泵工作正常。

## Slide 25: 4、系统压力的检测
学习任务二 发动机冒黑烟故障检修
油压表可以安装在冷起动喷油器油管接头上、燃油滤清器油管接头上、分配油管进油接头上，或用三通接头接在燃油管道上便于安装和观察的任何部位。
工作油压压力为250～320kpa；最大压力可达490～640 kPa。
关闭点火开关，10min后，燃油保持压力应大于150kPa。

## Slide 26: 二、油压调节器的检修
学习任务二 发动机冒黑烟故障检修
（1）工作情况的检查：用油压表测量发动机怠速运转时的燃油压力，然后拆下压力调节器上的真空软管。这时燃油压力应升高50KPa，否则应予以更换。
（2）保持压力的检查：打开点火开关，让电动燃油泵运转10s，然后关闭点火开关取下导线；再将压力调节器的回油管夹紧，5min后观察油压（保持压力）。如果该油压与不夹紧回油管时的油压相比有所上升，表明调节器有泄露，应更换。
（3）拆卸检查：拆下压力调节器的进油管和真空软管，这时两者之间应不通；否则，表明有泄露，应予以更换。

## Slide 27: 三、喷油器的检修
学习任务二 发动机冒黑烟故障检修
方法一：用手触试或用听诊器检查喷油器针阀开闭时的振动声响。
方法二：检查喷油器的工作声音和发动机转速之间的关系。
1、喷油器工作情况的简单检查

## Slide 28: 2、电阻的测量
学习任务二 发动机冒黑烟故障检修
拔下喷油器的导线连接器，测量喷油器上两个接线端子间（电磁线圈）的电阻值。在20℃时，高电阻型喷油器的电阻值应为12-16Ω，低电阻型喷油器应为2-5Ω。如果电阻值不符，应更换喷油器。

## Slide 29: 3、喷油量的检查
学习任务二 发动机冒黑烟故障检修
每个喷油器接线通电15s，测试2-3次检查喷雾质量（正常喷射角度为45度）和喷油量，一般通常为50~60ml／15s，同一台发动机各缸喷油量之差应小于总量油量10%；如不符合要求，则应清洗或更换喷油器。

## Slide 30: 4、就车检测
学习任务二 发动机冒黑烟故障检修
断缸检查： ① 起动发动机热车后使其怠速运转；
② 依次拔下各缸喷油器的线束插头使喷油器停止喷油，进行断缸检查。
③ 点火开关打开时，检查喷油器插口1#与壳体搭铁之间的电压应为蓄电池电压 ；
④ 插口1#电压并与主继电器之间线路正常时，将一个二极管试灯接在两插口上；
⑤ 起动发动机二极管应点亮，否则检查转速传感器或更换发动机电脑。

## Slide 31
学习任务二 发动机冒黑烟故障检修
学习活动3 温度传感器的检测
1.冷却温度传感器 ⑴ 电阻检测
⑵ 就车检测
① 拔下插接器，打开点火开关THW与E2端子间的电压应为4.5-5V。
② 将插接器接好，关闭点火开关电压为0.2～2.5V。

## Slide 32
学习任务二 发动机冒黑烟故障检修
2.进气温度传感器 ⑴ 电阻检测：
可拆下传感器，用电热吹风器或灯光加热传感器。
所测引脚 | 测量时温度(℃) | 电阻值(kΩ)
THA-E2 | 0 | 6
 | 20 | 2.2
 | 40 | 1.1
 | 60 | 0.6
 | 80 | 0.25
表：

## Slide 33
学习任务二 发动机冒黑烟故障检修
⑵ 电压检测： ① 装好传感器及其线束连接器， ② 打开点火开关置于“ON”，用万用表测量传感器两端子输出信号，进气温度为20℃时应为0.5～3.4V，且随进气温度成反比变化。 ③ 拆开线束连接器，点火开关置于“ON”时，在线束侧测量其电源电压，正常应为5V标准电压。

## Slide 34
学习任务二 发动机冒黑烟故障检修
学习评价答案：
1.
问题1
⑴ c → d → a → e → f → b ⑵控制系统、燃油系统和进气系统
⑶喷射量 喷射 ⑷ 燃油泵 喷油器 燃油压力调节器
⑸空气流量传感器 温度传感器
⑹油箱、电动燃油泵、燃油滤清器、燃油分配管、喷油器
⑺不稳 过浓 黑烟 加大 ⑻ECU ⑼2-5 12-16
⑽ 15 2～3 45 50~60 10
⑾冷却温度传感器
⑿ 冷却 进气
问题2：
⑴燃油箱 电动燃油 油管 燃油滤清器 喷油器
⑵
① 同时喷射
特点：所有各缸喷油器由ECU控制同时喷油和停油。
② 分组喷射正时控制
特点：把所有喷油器分成2～4组，由ECU分组控制喷油器。
③ 顺序喷射正时控制
特点：喷油器驱动回路数与气缸数目相等。

## Slide 35
学习任务二 发动机冒黑烟故障检修
⑶5 6 7 3
问题3：
1、
(1）
①.怠速
②.线束 停止 断缸 无
(2）
①.根据现场实习设备情况完成！
②.根据现场实习设备情况完成！
④.喷油器
2、
（1)根据现场实习设备情况完成！
（2)振动感 听诊器探针 “嗒嗒”
（3)
1）喷油量、雾化
2）喷油器 超声波 喷油量
（4)
1)根据现场实习设备情况完成！
2)根据现场实习设备情况完成！
1
2
4
3
6
5
7

## Slide 36
学习任务二 发动机冒黑烟故障检修