## Slide 1
学习任务五 发动机故障灯常亮检修
学习任务五 发动机故障灯常亮检修
教学活动1 故障代码的读取

## Slide 2
学习任务五 发动机故障灯常亮检修
学习活动1 诊断系统基本原理
学习活动2 故障代码读取与清除方法
学习活动3 人工读取故障代码

## Slide 3
学习任务五 发动机故障灯常亮检修
学习任务描述：
一辆丰田威驰汽车行驶过程中出现故障灯亮，车身发抖、无力，伴随发动机转速很高，能闻到焦臭味，勉强开至修理厂进行诊断维修。李师傅在用电脑诊断仪读取故障码时发现仪器开不了机用不了电脑诊断；那李师傅会可能因无电脑诊断仪就进行不了读取故障码吗？那他会用那种方法来读取故障码和排除故障呢？若是你会如何去做呢？

## Slide 4
学习任务五 发动机故障灯常亮检修
学习活动1 诊断系统基本原理
执行元件故障自诊断原理如下图所示。

## Slide 5
学习任务五 发动机故障灯常亮检修
学习活动2 故障代码读取与清除方法
一、读取故障码
1、人工的方法读取故障代码
⑴ 在读取故障代码之前，应使发动机满足以下条件：
① 蓄电池电压高于l1 V。 ② 节气门完全关闭(节气门位置传感器内的怠速开关闭合)。 ③ 变速器位于停车挡或空挡。 ④ 关闭所有附属设备(如空调、音响、灯光等)。

## Slide 6
学习任务五 发动机故障灯常亮检修
⑵ 读取故障码的操作方法
进入故障自诊断测试状态的方法：
找到诊断盒用专用短接导线将TE和E1两插孔相连接，后打开点火开关但不起动发动机。

## Slide 7
学习任务五 发动机故障灯常亮检修
2、电脑检测仪器读取故障代码

## Slide 8: （1）OBD-Ⅱ诊断系统的功能OBD-II标准
学习任务五 发动机故障灯常亮检修

## Slide 9
学习任务五 发动机故障灯常亮检修
⑵ OBD-II故障码的定义 OBD-II故障码由5个数字组成，每个数字都代表了不同的含义如下图：

## Slide 10
学习任务五 发动机故障灯常亮检修
二、清除故障码
拆除蓄电池负极清除故障代码，将会使时钟和音响受影响，会损坏控制单元ECU。最好是将EFI熔丝拔掉。

## Slide 11
学习任务五 发动机故障灯常亮检修
学习活动3 人工读取故障代码
利用故障检测插座上输出的电脉冲读数：
① 使发动机熄火，关闭点火开关。 ② 打开位于发动机附近或仪表板下方的故障检测插座罩盖，依照罩盖内所注明的各插孔的名称，用一根跨接线将TEl(发动机故障检测)和El(接地)两插孔相连接 ③ 点火开关置于“ON”位置，发动机不转动，“CHECK ENGINE”指示灯将点亮 ④ 根据发动机故障警告灯的闪亮规律读出故障代码。 ⑤ 读取所有故障代码后，从检测插座上拔下跨接线，盖好罩盖，关闭点火开关。

## Slide 12
学习任务五 发动机故障灯常亮检修
下图为丰田车系的三种型式的自诊断插座的外形图，图（a）和
图（b）一般设置在发动室内，图（c）则通常设置在驾驶室内仪表
板下方。

## Slide 13
学习任务五 发动机故障灯常亮检修
当上述条件满足时，组合仪表上的“CHECK ENGINE”指示灯闪烁，
如果没有故障，“CHECK ENGINE”指示灯将以每秒闪烁两次的频率闪
烁，如下图所示。

## Slide 14
学习任务五 发动机故障灯常亮检修
当有故障时，“CHECK ENGINE”灯闪烁频率发现变化，以0.5s的频
率闪烁。闪烁的第一个数字是两位故障码的第一位数，间歇1.5s后，
闪烁的第二个数为第二位数。如果有两个以上故障码，每个故障码之
间间隔2.5s。全部故障码显示完毕间隔4.5s，再重复显示全部码，如
下图所示。

## Slide 15
学习任务五 发动机故障灯常亮检修
学习评价答案：
问题1：
⑴ 人工的方法 电脑检测仪器 ⑵现有故障 历史故障
⑶同时清除 ⑷存储器 ⑸现有故障 历史故障
⑹ ① 11 ③ 停车挡或空挡 ④ 关闭 空调、音响、灯光
⑺① 14和32
②人工：将EFI(15 A)熔丝拔掉30S即可清除故障码，后起动发动机观察故障灯是否有常情况，如果没亮说明已清除。
诊断仪器：读取故障码清除后起动发动机，再次读取，如无故障码显示说明已清除。
⑻ ① 使发动机熄火，关闭点火开关。
② 打开位于发动机附近或仪表板下方的故障检测插座罩盖，依照罩盖内所注明的各插孔的名称，用一根跨接线将TEl和El两插孔相连接
③ 点火开关置于“ON”位置，发动机不转动，“CHECK ENGINE”指示灯将点亮
④ 根据发动机故障警告灯的闪亮规律读出故障代码。
⑤ 读取所有故障代码后，从检测插座上拔下跨接线，盖好罩盖，关闭点火开关。

## Slide 16
学习任务五 发动机故障灯常亮检修
问题2：
⑴错 ⑵对 ⑶对 ⑷错
问题3：
1、答：故障码代码的读取方式有两种：一是人工的方法读取故障代码，二是电脑检测仪器读取故障代码。
2、

## Slide 17
学习任务五 发动机故障灯常亮检修