## Slide 1
学习任务五 发动机故障灯常亮检修
学习任务五 发动机故障灯常亮检修
教学活动2 故障诊断与分析

## Slide 2
学习任务五 发动机故障灯常亮检修
学习任务1 故障诊断常用工具及测试仪器
学习任务2 故障诊断注意事项及基本方法
学习任务3 常见故障的诊断与排除

## Slide 3
学习任务五 发动机故障灯常亮检修
学习任务1 故障诊断常用工具及测试仪器
一、常用工具
1.跨接线
  主要用于电路故障诊断。
2.测试灯
用来检查电控元件电路的通断
跨接线
无电源测试灯
自带电源测试灯

## Slide 4
学习任务五 发动机故障灯常亮检修
3.数字万用表
  用于测量电阻、电压、电流等参数。
  分普通型和汽车专用型两种。
普通数字式万用表
汽车万用表
除具有普通数字式万用表的功能外，还能测量转速、频率、温度、电容、闭合角、占空比等，并具有自动断电、自动变换量程、数据锁定、波形显示等功能。

## Slide 5
学习任务五 发动机故障灯常亮检修
4. 燃油压力表
  用来检测燃油系统压力。
燃油压力表

## Slide 6
学习任务五 发动机故障灯常亮检修
5.手动真空泵
  用来需要真空作用的辅助检测，如进气管绝对压力传感器等。

## Slide 7
学习任务五 发动机故障灯常亮检修
6. 点火正时灯
  用来检查发动机的点火正时和点火提前角。

## Slide 8
学习任务五 发动机故障灯常亮检修
7. 气缸压力表
  用来测量汽缸内压缩终了时的压力。

## Slide 9
学习任务五 发动机故障灯常亮检修
一、检测仪器
1. 示波器
    用来显示电控系统信号波形。
手提数字汽车示波器

## Slide 10
学习任务五 发动机故障灯常亮检修
2.喷油器检测清洗仪
    用来清洗喷油器，检测喷油器的雾化情况和喷油量。
    便携式、固定式两种类型。

## Slide 11
学习任务五 发动机故障灯常亮检修
3. 红盒子
    可测试系统：发动机、自动变速器、SRS、ABS、车身防盗、A/C空调、巡航系统等。
    4. 元征X—431
    1）通用性
    2）网上升级
    3）广泛性
    4）先进性
    5）综合性
    6） 灵活性

## Slide 12
学习任务五 发动机故障灯常亮检修
  5.信号模拟检测仪
    测试汽车传感器信号
    模拟汽车传感器信号
    检查汽车电脑故障
汽车传感器模拟检测仪

## Slide 13
学习任务五 发动机故障灯常亮检修
  6.发动机综合测试仪
  对发动机进行不解体综合测试，并配备有标准的数据及专家分析系统，可通过对测试结果与标准数据比较，判断发动机整机或部分系统工作好坏。

## Slide 14
学习任务五 发动机故障灯常亮检修
学习任务2 故障诊断注意事项及基本方法
一、使用与维修注意事项
⑴ 在拆卸或安装各类传感器、信号开关及连接器前，应首先将点火开关关闭。
⑵ 拆卸和安装发动机ECU的连接器前，先关闭点火开关，后拆下蓄电池负极上的搭铁线。
⑶ 特别注意：安装蓄电池时，正、负极不可接反。
⑷ 加装电器设备应远离ＥＣＵ，防止干扰或加装防干扰屏蔽设施。
⑸ 不能用起动电源帮助起动，会造成起动瞬间输出电流很大，会损坏发动机ECU及其他电子元器件。
⑹ 不可用水冲洗发动机。
⑺ 在检测传感器输出信号和测试发动机控制系统的信号时，不可使用一般灯泡做测试灯。
⑻ 检测控制系统电阻必须使用内阻为10 MΩ以上的液晶显示数字式万用表。
⑼ 安装发动机ECU时，应注意防止高压静电的产生。

## Slide 15
学习任务五 发动机故障灯常亮检修
1．先思后行
2．先熟后生
3．先简后繁
4．先外后内
5．先机后电
6．先查后测
7．代码优先
二、诊断维修的基本方法

## Slide 16
学习任务五 发动机故障灯常亮检修
三.间歇性故障的诊断
振动法
  线路接触不良或元件安装不牢引发的故障。
加热法
  只在发动机温度高时出现的故障。
水淋法
  只在雨天、洗车后或高湿度时出现的故障。
电器全部接通法
  用电负荷过大而引起的故障。
道路试验法
  只在特定的行驶状态下出现的故障。

## Slide 17: 四.故障诊断的一般程序
学习任务五 发动机故障灯常亮检修

## Slide 18: 一、发动机不能起动且无着车征兆的故障诊断 1. 不能起动
学习任务五 发动机故障灯常亮检修
学习任务3 常见故障的诊断与排除
不能起动的原因很多，一般可以按如下图的顺序进行检查。
（1）故障现象：接通起动开关时，起动机能带动发动机正常转动，但发动机不能工作，且无着车征兆。
（2）故障原因：点火系统故障；起动时节气门全开；电动燃油泵不工作；喷油器不工作；油路压力过低；油箱中无油；发动机气缸压缩压力过低。

## Slide 19
学习任务五 发动机故障灯常亮检修

## Slide 20
学习任务五 发动机故障灯常亮检修
二.发动机不能起动但有着车征兆的故障诊断
    （1）故障现象：起动发动机时，起动机能带动发动机正常转动，有轻微着车征兆，但不能起动。
    （2）故障原因：进气管有漏气；点火提前角不正确；高压火花过弱；冷起动喷油器不工作；燃油压力过低；冷却液温度传感器有故障；空气滤清器堵塞；空气流量计有故障；喷油器漏油；喷油控制系统有故障；气缸压力过低。

## Slide 21
学习任务五 发动机故障灯常亮检修
诊断步骤：

## Slide 22
学习任务五 发动机故障灯常亮检修
三.热车怠速过高的故障诊断
    （1）故障现象：冷车时发动机能以正常快怠速运转，但热车后仍保持快怠速，导致怠速转速过高。
    （2）故障原因：节气门卡滞、关闭不严；怠速调整不当；附加空气阀故障；怠速控制阀故障；冷却液温度传感器故障；空调开关、动力转向器压力开关有故障；曲轴箱强制通风阀故障。

## Slide 23
学习任务五 发动机故障灯常亮检修
诊断步骤：

## Slide 24
学习任务五 发动机故障灯常亮检修
四.加速不良的故障诊断
    （1）故障现象：踩下加速踏板后发动机转速不能马上升高，有迟滞现象，加速反应迟缓，或在加速过程中发动机转速有轻微的波动。
    （2）故障原因：点火提前角不正确；燃油压力过低；进气系统中有漏气；节气门位置传感器或空气流量计故障；喷油器工作不良；排气再循环系统工作不正常。

## Slide 25
学习任务五 发动机故障灯常亮检修
诊断步骤：

## Slide 26
学习任务五 发动机故障灯常亮检修
五.发动机怠速不稳、易熄火
    （1）故障现象：发动机起动正常，但不论冷车或热车怠速均不稳定，怠速过低，易熄火。
    （2）故障原因：进气系统漏气；油压过低；空气滤清器堵塞；喷油器雾化不良、漏油或堵塞；怠速调整不当；怠速控制阀或旁通空气阀工作不良；火花塞工作不良；空气流量计有故障；气缸压缩压力过低。

## Slide 27
学习任务五 发动机故障灯常亮检修
诊断步骤：

## Slide 28
学习任务五 发动机故障灯常亮检修
学习评价答案：
1.根据已学习过的内容，独立完成下列习题：
问题1：
1 、① 70～90℃
② 各缸火花塞或喷油器嘴
③ 气缸压力表
④ 曲轴 3～5S 2～3次
2、⑴ 50～70 ⑵3～23 ⑶ 10～16 ⑷ 33～74 ⑸ 47～60 ⑹ 6～16
⑺ 33 ⑻ 不规则 ⑽47～57 ⑾27～50 ⑿ 47～54k
3、喷射角度和密封性
4、1)先外后内 2)先简后繁 3)先熟后生 4)先思后行

## Slide 29
学习任务五 发动机故障灯常亮检修