## Slide 1
学习任务四 汽车尾气排放不达标故障检修
学习任务四 汽车尾气排放不达标故障检修
学习活动1 氧传感器的检测
学习活动2 三元催化转化器的检查
学习活动3 废气再循环系统的检修

## Slide 2
学习任务四 汽车尾气排放不达标故障检修
学习任务描述：
一辆2010款1.6L丰田卡罗拉轿车，发动机型号为1ZR-FE，客户反映汽车油耗过高，尾气排放超标。如果你是维修人员，请你对该故障车进行检修。

## Slide 3
学习任务四 汽车尾气排放不达标故障检修
学习活动1 氧传感器的检测
一、氧传感器安装位置

## Slide 4
学习任务四 汽车尾气排放不达标故障检修
二、氧传感器的作用与分类
氧传感器也称气体浓度传感器，其功能是通过检测排气中氧离子的含量来获得混合气的空燃比信号，并将该信号转变为电信号输入ECU，ECU据此信号来对喷油量进行修正，保证空燃比为14.7附件。
氧传感器按照内部结构不同可分为：氧化锆式氧传感器、氧化钛式氧传感器

## Slide 5
学习任务四 汽车尾气排放不达标故障检修
1、氧化锆式氧传感器
（1）结构
主要由陶瓷二氧化锆管、防护罩、电极等组成。

## Slide 6
学习任务四 汽车尾气排放不达标故障检修
（2）工作原理
二氧化锆固体电解质U型管，安装在带有螺丝的固定套中，内表面与大气相通，外表面与废气相通，安装于排气管上，锆管的陶瓷体是多孔的，允许氧渗入该固体电解质内。
温度较高时，氧气分子发生电离变成氧离子，若陶瓷体内（大气）外（废气）侧氧离子含量不一致，即存在浓度差时，在固体电解质内部氧离子从大气一侧向排气一侧扩散，锆管元件成了一个微电池，在锆管两铂极间产生电压。

## Slide 7
学习任务四 汽车尾气排放不达标故障检修
（2）工作原理
当混合气稀时，排气中所含氧多，两侧氧浓度差小，只产生小的电压；
当混合气浓时，排气中氧含量少，两电极间产生较大的电压。

## Slide 8
学习任务四 汽车尾气排放不达标故障检修
（3）信号特性
氧传感器电压在过量空气系数等于1时产生突变，大于1时输出电压几乎为零，小于1时输出电压接近1V，

## Slide 9
学习任务四 汽车尾气排放不达标故障检修
（3）信号特性
当空燃比较低时(浓混合气)，废气中的氧较少，因此陶瓷管外侧氧离子较少，形成1.0V左右的电动势；当空燃比等于14.7时，此时陶瓷观内外两侧产生的电动势为0.4V～0.5V， 该电动势为基准电动势；当空燃比较高时（稀混合气），废气中氧含量较高，陶瓷管内外的氧离子浓度差较小，所以产生电动势很低，接近为零。

## Slide 10
学习任务四 汽车尾气排放不达标故障检修
（4）工作条件
发动机水温高于60℃
传感器自身温度高于300℃
中等负荷工况形成闭环控制
（在中等负荷工况时ECU根据输出信号对喷油量进行修正，其他工况采用开环控制）

## Slide 11
学习任务四 汽车尾气排放不达标故障检修
2、氧化钛式氧传感器
（1）结构组成
二氧化钛元件
金属外壳
陶瓷绝缘体
接线端子
陶瓷元件
导线
金属保护套
由二氧化钛元件、导线、金属外壳和接线端子等。

## Slide 12
学习任务四 汽车尾气排放不达标故障检修
（2）工作原理
在排气管中氧气浓度发生变化的时候，氧传感器的电阻将发生变化（氧含量少，电阻下降），发动机控制模块根据传感器两端的电压降来判定混合气的浓度，进而对混合气的浓度进行适当的调整。
1)废气中的氧浓度高时，二氧化钛的电阻值增大；
2)废气中氧浓度较低时二氧化钛的电阻值减小。

## Slide 13
学习任务四 汽车尾气排放不达标故障检修
（3）信号特性
氧传感器产生的电压将在理想空燃比14.7时产生突变，浓混合气时，氧传感器输出电压几乎为零，一般为0.1V，稀混合气时，氧传感器输出电压去接近1V或0.9V。
（4）工作条件
发动机水温高于60℃
传感器自身温度高于600℃
中等负荷工况形成闭环控制

## Slide 14
学习任务四 汽车尾气排放不达标故障检修
三、氧传感器的检测（丰田8A-FE发动机氧传感器）
1、丰田8A-FE发动机氧传感器安装位置

## Slide 15
学习任务四 汽车尾气排放不达标故障检修
2、氧传感器的基本电路

## Slide 16
学习任务四 汽车尾气排放不达标故障检修
3、氧传感器工作情况的检测
将发动机在2500r/min的转速下运转9Os以上，使发动机热车至正常工作温度，并将电压表的正极测笔和8A-FE发动机的故障诊断插座的OX插孔（8A-FE发动机故障诊断插座的E1插孔）连接，负极测笔和E（8A-FE发动机故障诊断插座的VF插孔）连接。

## Slide 17
学习任务四 汽车尾气排放不达标故障检修
对8A-FE发动机，在保持发动机2500r/min的同时，用导线跨接故障诊断插座上的T和E1插孔，然后用电压表测量。如果电压表指针在1Os内摆动次数等于或超过8次，则表示氧传感器工作正常；
如果电压表指针摆动次数少于8次，但在0次以上，则应拆下连接T和E1的导线，在仍保持2500r/min转速的情况下，读取E1和VF之间的电压。此电压如果在OV以上，则更换氧传感器；
如果电压为零，则从发动机故障指示灯上读取故障代码，然后根据故障代码进一步检查并视需要修理有关组件。
3、氧传感器工作情况的检测

## Slide 18
学习任务四 汽车尾气排放不达标故障检修
学习评价答案：
（一）根据已学习过的内容，独立完成下列习题：
1、氧，浓度，喷油量，14.7
2、图4-12（a）属于开环控制方式，图4-12（b）属于闭环控制方式
开环控制系统:对发动机及控制系统的精度要求高，控制精度低。
(无氧传感器)通过实验室确定的发动机各I况的最佳供油参数预先存入电脑，在发动机工作时，电脑根据系统中各传感器的输入信号，判断自身所处的运行工况，并计算出最佳喷油量。其精度直接依赖于所设定的基准数据和喷油器调整标定的精度。当使用工况超出预定范围时，不能实现最佳控制。
闭环控制系统:装有氧传感器，可达到较高的空燃比控制精度。
(有氧传感器)在系统中，发动机排气管上加装了氧传感器，根据排气中含氧量的变化，判断实际进入气缸的混合气空燃比，在通过电脑与设定的目标空然比进行比较，并根据误差修正喷油量。空燃比控制精度较高。

## Slide 19
学习任务四 汽车尾气排放不达标故障检修
3、
1）空气，废气
2）锆元件内外表面的铂形成电极和催化作用。
3）较多，较少，较小（0.1V左右），较少，较大，较大，14.7
4）由于起动转速低、冷却水温度低、燃油挥发性差，需对燃油进行一定的补偿。混合气空燃比与冷却水温度有关，随着温度增加，空燃比逐渐变大。

## Slide 20
学习任务四 汽车尾气排放不达标故障检修
5）为保证发动机在进气量小、排气温度低时也能正常工作，在氧传感器中装对氧化锆元件进行加热的加热器，加热器亦受ECU控制。
一般情况下，发动机ECU会根据进气量和发动机转速来控制氧传感器加热器的工作电流，其控制电路如图所示。
当发动机负荷较低时，其排气温度也低，ECU将增大加热器的工作电流;反之，负荷较高时，则减小加热器的工作电流，从而始终保持传感器良好的工作状态。

## Slide 21
学习任务四 汽车尾气排放不达标故障检修
4、
2）电阻，较少，电阻，电阻
3）二氧化钛式氧传感器的工作电路如图所示，ECU内部的稳压电路向氧传感器提供一个稳定的工作电压(一般为5V)，分压电阻串接在传感器电路中，氧化钛作为可变电阻，其上的分压即可作为氧传感器的信号电压输入ECU。混合气稀时，二氧化钛阻值小，信号电压也小；混合气浓时，二氧化钛阻值高，信号电压也大。

## Slide 22
学习任务四 汽车尾气排放不达标故障检修
学习活动2 三元催化转化器的检查
一、三元催化转化器的作用
三元催化转化器是对发动机排气管排出的废气进行净化的装置，是汽车应用最多的和最为有效的一种机外净化技术装置。
它利用安装在发动机排气管中的三效催化器。即以铂、钯、铑三种贵金属为催化剂的催化转换器，通过氧化还原反应，将汽车排气中的一氧化碳（CO）、碳氢化合物（HC）和氮氧化合物（NOx）同时转化成无害的二氧化碳（CO2）、氮气（N2）、水（H2O）的技术。在一定条件下，对污染物转化效率可达95％以上。但只有当空燃混合比在14.7的狭窄范围内时，才能进行完全催化反应。

## Slide 23
学习任务四 汽车尾气排放不达标故障检修
二、三元催化转化器的结构
整体式蜂窝状主要由壳体、载体、涂层和垫层等四部分组成。
三元催化转化器，内有铂、铑合金等稀有金属元素，三元催化剂沉积在颗粒状多孔性载体上，制作成蜂窝状，串联安装在排气系统中。

## Slide 24
学习任务四 汽车尾气排放不达标故障检修
三、影响三元催化转化器正常工作的因素
首先，如果汽油或润滑油添加剂选用不当，使用了含铅的燃油添加剂或硫、磷、锌含量超标的机油添加剂，就会使磷、铅等物质覆盖于三元催化转化器的催化层表面， 阻止废气中的有害成分与之接触而失去催化作用，这就是人们常说的三元催化器“中毒”。
其次，仅当温度在400～800℃时，催化转化器才起催化反应。因此，催化转化器都装安装在温度较高的排气歧管后面。
第三，空燃比只有等于理论混合比14.7时，转化效率才是最高。另外，发动机调节不当，如混合气过浓或气缸缺火，都将引起转化器严重过热。

## Slide 25
学习任务四 汽车尾气排放不达标故障检修
四、三元催化转化器使用的注意事项
（1）不能使用含铅汽油
（2）避免未燃烧的混合气体进入催化转换器
（3）避免排气温度过高
（4）避免发动机长时间怠速运转
（5）定期检查发动机
（6）定期检查氧传感器
（7）定期检查三元催化转化器防止行驶中的“托低”

## Slide 26
学习任务四 汽车尾气排放不达标故障检修
五、三元催化转化器的检测
1、外观检查
（1）将车辆升起, 观察三元催化转化器壳体表面是否有凹陷，如有明显的凹痕和刮痕，说明其载体可能受到损伤，则应更换。
（2）观察三元催化转化器外壳上是否有严重的褪色斑点或略有青色和紫色的痕迹, 如有则说明其载体曾处于过热状态, 需对发动机做进一步的检查。
（3）检查外表面是否有裂纹，与排气管的连接是否牢固,各段管道是否有泄漏，如有上述情况应及时处理。外观检查简单有效，可以快速查出三元催化转化器的机械故障。
（4）用手电筒检查三元催化转化器排气口无被积碳脏堵（不允许使用含铅汽油）。并轻轻摇动催化转换器。如能听到物体移动的声音，说明其内部载体破碎，需要更换整个总成。
（5）如有堵塞。熔化或其它形式的损坏，都应更换转换器。

## Slide 27
学习任务四 汽车尾气排放不达标故障检修
2、功能测试
（1)拆下三元催化转化器前端的氧传感器, 在排气管上连接一个压力表, 起动发动机, 在正常工作温度下发动机怠速运转(650～850r／min)时，压力表读数不应超过86KPa。把发动机转速提高到2000r／min时，压力表的读数不应超出20.7KPa。
如果排气背压不超过规定的限值，表明排气系统没有被阻塞。
如果排气背压超过规定的限值，可将三元催化转化器后端的排气系统拆掉，再重复以上的试验，如果三元催化转化器阻塞，排气背压仍将超过规定值；
如果排气背压下降,则说明消声器或三元催化转化器下游的排气系统阻塞，可能是破碎的催化剂载体滞留在下游排气管道中。检查催化剂载体是否完整，逐段检查排气管、消声器是否有堵塞现象。

## Slide 28
学习任务四 汽车尾气排放不达标故障检修
（2）三元催化转化器在正常工作状态下，由于氧化反应产生大量的反应热，因此可以通过温差对比来判断三元催化转化器性能的好坏。
将发动机转速维持在2500r/min 左右, 在催元转换器的废气入口处和出口处分别接一支表面温度接头，测量温度( 测量时应尽量靠近三元催化转化器, 距离在50mm以内) 。
出口温度应至少高于进口温度10%～15%, 技术状态良好的发动机其温差可以达到20%～25%。
如果车辆在主催化转化器之前还安装了副催化转换器, 则主催化转换器的出口温度应高于进口温度15%～20%。如果温差低于上述范围, 说明三元催化转化器工作不正常, 需要更换;
如果温差超过上述范围, 则说明废气中含有异常高浓度的一氧化碳（CO）、碳氢化合物（HC）, 需要对发动机本身做进一步的检查。

## Slide 29
学习任务四 汽车尾气排放不达标故障检修
教学活动3 废气再循环系统的检修
一、废气再循环系统的作用
废气再循环系统（Exhaust Gas Recirculation）简称EGR，主要是为了将适量的废气重新引入气缸参加燃烧，从而降低气缸内的最高温度，以减少氮氧化合物的排放量，解决氮氧化合物的污染问题。
二、废气再循环系统的类型
1、开环控制EGR系统
2、闭环控制EGR系统

## Slide 30
学习任务四 汽车尾气排放不达标故障检修
1、开环控制EGR系统
发动机工作时，ECU根据冷却液温度、节气门开度、转速、起动等信号控制EGR电磁阀的搭铁电路来控制EGR电磁阀的开度，从而控制进入EGR阀的真空度，即控制EGR阀的开度，改变参与再循环的废气量。

## Slide 31
学习任务四 汽车尾气排放不达标故障检修
2、闭环控制EGR系统
在闭环控制的EGR系统中，检测实际的EGR阀开度作为反馈控制信号，其控制精度更高。
（1）用EGR阀开度作为反馈信号的闭环控制EGR系统：EGR阀开度传感器：阀开度传感器向ECU反馈电磁阀开度的信号。ECU根据此信号修正电磁阀开度，使EGR率保持在最佳值。其结构为电计式。

## Slide 32
学习任务四 汽车尾气排放不达标故障检修
（2）用EGR率作为反馈信号的闭环控制EGR系统：
EGR率传感器：安装在进气总管中的稳压箱上，新鲜空气进入稳压箱，参与再循环的废气经EGR 电磁阀也进入稳压箱。传感器检测稳压箱内气体中的氧浓度并转换成电信号输送给ECU，ECU根据此信号修正电磁阀开度，使 EGR率保持在最佳值。

## Slide 33
学习任务四 汽车尾气排放不达标故障检修
三、废气再循环控制系统的检测
废气再循环控制系统工作不良会造成发动机排气污染增加、功率下降、怠速运转不稳定，甚至熄火。
1、废气再循环控制系统的初步检查
对于废气再循环控制系统，应首先检查其真空软管有无破损，接头处有无松动、漏气等；若无，再作进一步检查。

## Slide 34
学习任务四 汽车尾气排放不达标故障检修
2、废气再循环控制系统的就车检查
废气再循环控制系统的就车检查可按下列步骤进行：
（1）起动发动机，使发动机怠速运转。
（2）将手指按在废气再循环阀上，检查废气再循环阀有无动作。
（3）在冷车状态下踩下加速踏板，使发动机转速上升至200Or/min左右，此时手指上应感觉不到废气再循环阀膜片动作（废气再循环阀不工作）。
（4）在发动机热车（水温高于50℃）后再踩下加速踏板，使发动机转速上升至2000r/min左右，此时手指应能感觉到废气再循环阀膜片的动作（废气再循环阀开启）。

## Slide 35
学习任务四 汽车尾气排放不达标故障检修
3.废气再循环控制电磁阀的检查
废气再循环控制电磁阀按下述步骤检查：
（1）将点火开关置于“OFF”位置，拔下废气再循环控制电磁阀线束连接器，用万用表Ω档测量电磁阀电磁线圈的电阻，其电阻值应符合规定（一般20～500Ω）；否则，应更换废气再循环控制电磁阀。
（2）拔下与废气再循环控制电磁阀相连的各真空软管，从发动机上拆下废气再循环控制电磁阀。

## Slide 36
学习任务四 汽车尾气排放不达标故障检修
（3）在废气再循环控制电磁阀的电磁线圈不接电源时检查各管口之间是否通气。此时，电磁阀上的管接口A与B、A与C之间应不通气，但管接口B与C之间应通气（如图a）；否则，废气再循环控制电磁阀损坏，应更换。
（4）给废气再循环控制电磁阀线圈接上电源(如图b）。此时，电磁阀管接口A与B之间应通气，而管接口A与C、B与C之间应不通气；否则，废气再循环控制电磁阀损坏，应更换。
（a）不通电时 （b）通电时

## Slide 37
学习任务四 汽车尾气排放不达标故障检修
4、废气再循环阀的检查
（1）起动发动机，使发动机怠速运转。
（2）拔下连接废气再循环阀与废气调整阀的真空软管。
（3）用手动真空泵对废气再循环阀真空室施加19.95kPa的真空度。若此时发动机怠速运转情况变坏甚至熄火，说明废气再循环阀工作正常；若发动机运转情况无变化，则是废气再循环阀损坏，应更换。

## Slide 38
学习任务四 汽车尾气排放不达标故障检修
5、废气调整阀的检查
（1）起动发动机，并将其预热至正常工作温度。
（2）拔下连接废气调整阀与废气再循环阀的真空软管，用手指按住真空管接口(a），然后检查管接口内是否有真空吸力。在发动机怠速运转时，管接口内应无真空吸力；当踩下加速踏板使发动机转速上升至2000r/min左右时，管接口内应有真空吸力。如废气调整阀的状态与上述情况不符，则为废气调整阀工作不正常，应拆下该阀作进一步检查。
（3）拆下废气调整阀，在连接废气再循环控制电磁阀的接口处接上手动真空泵，再用手指堵住连接废气再循环阀真空管的接口(图b）。

## Slide 39
学习任务四 汽车尾气排放不达标故障检修
（4）向连接排气管的管接口内泵入空气，与此同时，用手动真空泵向废气再循环控制电磁阅的接口内抽真空。此时，在连接废气再循环阀真空管的管接口处应能感到有真空吸力；在停止抽真空后，真空吸力应能保持住，无明显下降；释放连接排气管的管接口内的压力后，真空吸力也应随之消失。如废气调整阀的状态与所述情况不符，应更换。
（a）就车检查 （b）单件检查

## Slide 40
学习任务四 汽车尾气排放不达标故障检修
学习评价答案：
1、根据已学习过的内容，独立完成下列习题：
（1）尾气排放，燃油系统蒸发物，噪声
（2）一氧化碳(CO)、碳氢化合物(HC)、氮氧化物(NOX)
（3）HC(碳氢化合物)、CO(一氧化碳)和NOx(氮氧化合物)
CO2(二氧化碳)、H2O(水)和N2氮气。
(4)400
(5) 三元催化转化器损坏后第二级氧传感器将不能正确提供数据给行车电脑，这样混合气浓度就会出现过稀或者过浓。过稀会造成点火困难、行驶无力、发动机放炮等，过浓会增加油耗、燃烧不完全、汽缸、火花塞积碳严重等。
（6）氮氧化物(NOX)
（7）19.95

## Slide 41
学习任务四 汽车尾气排放不达标故障检修