## Slide 1: 汽车电器检修
项目一 走进汽车电器检修

## Slide 2: 项目一 走进汽车电器检修
学习目标
1．知道汽车电气系统组成。
2．知道汽车电气设备的主要特点。
3．知道汽车电器故障诊断方法。
4．知道汽车电器故障的基本形式。
5．知道汽车电路图识图方法。
6．认识汽车电器常用检测工具及诊断方法。
7. 认识汽车上主要的电器。
8. 能够严格遵守安全操作规程。

## Slide 3: 项目一 走进汽车电器检修
项目引入
汽车电气系统是汽车重要的组成部分之一。
随着科技的发展，集成电路、微型计算机和车载网络控制技术在汽车上的广泛应用，电器在增加、功率在增加，产品质量和性能在提高，结构更完善，控制方式在变化和更新。对从事汽车行业的技术人员提出了更高的要求。
只要我们真正掌握汽车电器设备各个系统的作用、 基本工作原理和检修技能，及时掌握各种新技术在汽车电器设备中的应用动态，就一定能适应汽车发展的要求，维护好汽车电器设备。

## Slide 4: 任务一 认识汽车电气系统
1. 汽车电气系统的组成
汽车电气系统的组成：汽车电气系统一般由电源系统、配电系统和用电设备系统三部分组成，如下图 所示。

## Slide 5: 任务一 认识汽车电气系统
（1）电源系统
电源系统主要包括蓄电池、点火开关、充电指示灯、发电机及调节器等，如下图所示。

## Slide 6: 任务一 认识汽车电气系统
①起动系统
②点火系统
③照明和信号系统
④仪表和报警系统
⑤辅助电气系统
⑥电子控制系统
（2）用电设备

## Slide 7: 任务一 认识汽车电气系统
（3）配电装置
常见的配电装置有汽车线束、开关装置、保险装置、继电器、连接端子、连接器等。

## Slide 8: 任务一 认识汽车电气系统
2、汽车电气的特点
（1）采用低压供电（新能源汽车除外）
汽车电气系统的标称电压有12V和24V两种。发电机的额定电压 约14V和28V。
（2）采用直流电供电
直流电是方向和大小不随时间作周期性变化的电源，如图1-9所示。汽车起动机是串励直流电动机，蓄电池是使用直流电源进行充电。

## Slide 9: 任务一 认识汽车电气系统
（3）负极搭铁
负极搭铁，就是采用单线制时，将电源的负极连接到发动机、变速器和底盘等金属车体上。目前世界上各国生产的汽车大多数采用负极搭铁方式。
负极搭铁的好处有：
①减少电线用量。
②利于火花塞点火。
③车架金属化学腐蚀较轻。
④无线电干扰小。

## Slide 10
（4）采用单线并联制（如下图所示）
任务一 认识汽车电气系统

## Slide 11: 任务一 认识汽车电气系统
（5）保护装置
熔断器一般分为插入式熔断器、螺旋式熔断器、封闭式熔断器、快速熔断器、自复式熔断器等，见下图。

## Slide 12: 任务一 认识汽车电气系统
（6）车载网络技术
常见的有控制局域网（CAN总线、双绞线传输）、局部连接网络（LIN）和局域网（LAN）等。

## Slide 13: 任务一 认识汽车电气系统
二、实施作业----整车汽车电器认件

## Slide 15: 任务二 认识汽车电器检测工具和 故障诊断方法
1、汽车电器故障的基本形式
（1） 断路
断路是指电路导线断开，使电路不能构成闭合回路，电路中没有电流流过，因此用电器不能正常工作，如图下所示。

## Slide 16: 任务二 认识汽车电器检测工具和 故障诊断方法
（2）短路
短路是指电路的电流全部或部分经旁路电路构成回路流回电源，因此，用电器具不能正常工作，如图下所示。

## Slide 17: 任务二 认识汽车电器检测工具和 故障诊断方法
（3）搭铁故障
搭铁故障是指汽车电源的正极电流不通过汽车电器，而是直接通过裸露的导线经车架导体与电源的负极（蓄电池的负极）构成回路。搭铁电路的电阻值很小（接近0Ω），因此，搭铁时回路电流很大，可能会迅速烧断熔丝，也可能出现导线绝缘材料受热燃烧冒烟等现象

## Slide 18: 任务二 认识汽车电器检测工具和 故障诊断方法
（4）接触不良
电路接触不良是指导线连接不牢固，而表现的虚接(似接非接)，是电路断路的一种表现形式，在汽车电路故障维修中此现象较多。当车辆行驶振动时，电路出现时通、时断，用电器具不能正常工作。电路接触不良故障通常是由于接线端子固定螺母、螺钉松动或腐蚀所造成。电路接触不良部位电阻较大，通电后电压降大，温度升高，基至烧蚀。

## Slide 19: 任务二 认识汽车电器检测工具和 故障诊断方法
2、认识汽车电器检测的常用工具
（1）跨接线
跨接线就是一段专用导线。跨接线两端的接头一般做成不同形式的插头或鳄鱼夹，以适应不同位置的跨接，如下图所示。

## Slide 20: 任务二 认识汽车电器检测工具和 故障诊断方法
（2） 测试灯
测试灯实际就是带导线的电笔，其内部的灯有两种即发光二极管（LED）和小灯泡。测试灯主要用来检查电器电路的通或断。常见的测试灯如图下所示。

## Slide 21: 任务二 认识汽车电器检测工具和 故障诊断方法
（3）汽车专用万用表
万用表是检测电子电器和电路最常用的仪表之一，万用表可来测量交流与直流电压、电流、导体电阻、晶体管等。常用的汽车数字万用表，如下图所示 。

## Slide 22: 任务二 认识汽车电器检测工具和 故障诊断方法
常见汽车专用万用表的主要功能 ：
①测量点火线圈的闭合角。
②测量节气门位置传感器、氧传感器、空气流量计、进气温度传感器，冷却液温度传感器和ECU端子的动态电压信号。
③测量各种电磁阀、继电器线圈、喷油器、点火线圈、冷却液温度传感器和进气温度传感器等电阻。
④测量直流电压电流，交流电压。
⑤测量转速。
⑥测量温度。

## Slide 23: 任务二 认识汽车电器检测工具和 故障诊断方法
（4）故障诊断仪
汽车故障诊断仪(又称汽车解码器)是车辆故障自检终端，可以利用它迅速地读取汽车电控系统中的故障，方便维修人员查明发生故障的部位及原因 。

## Slide 24: 任务二 认识汽车电器检测工具和 故障诊断方法
（5）汽车专用示波器
汽车专用示波器主要用来显示汽车电器控制系统中输入、输出信号的电压波形，以供维修人员根据波形分析、判断汽车电器的故障。红盒子MT3500主机如下图所示。

## Slide 25: 任务二 认识汽车电器检测工具和 故障诊断方法
3.、汽车电器故障诊断方法
（1）车上仪表（故障报警灯）诊断方法
车上仪表诊断方法是指利用车上装用的指示仪表和故障报警灯的显示,对轿车运行中的故障做出正确的诊断，如下图所示。

## Slide 26: 任务二 认识汽车电器检测工具和 故障诊断方法
（2）万用表检查法
用万用表（最好用高阻抗的数字万用表）检测汽车电器的工作性能（工作电压、工作电流及其电阻值）及其电路的通断情况，是诊断现代汽车电气系统故障常用的重要方法。例如，用万用表直流电压档测量蓄电池的电压、测量发电机输出端的电压，以诊断发电机是否发电；用电阻档（或二极管档）测量整流二极管的正反向电阻值，以诊断整流器是否正常等。

## Slide 27: 任务二 认识汽车电器检测工具和 故障诊断方法
（3）测试灯检查法
测试灯检查法是检测汽车电路中某点是否通电的常用检测方法。通常将测试灯的鳄鱼夹子搭铁，将探针从电源端开始按电路顺序逐段向用电设备检查，如下图所示。

## Slide 28: 任务二 认识汽车电器检测工具和 故障诊断方法
（4）短接法
如下图所示，用一根导线将可能有故障的电路的中间环节（如开关、熔断器、部分导线等）短路隔离，再通过观察短接后用电设备的能否正常工作来诊断故障发生部位。

## Slide 29: 任务二 认识汽车电器检测工具和 故障诊断方法
（6）故障诊断仪检测法
用与车型相符的故障诊断仪，连接好诊断仪。打开点火开关，按操作程序和提示进入要查找系统菜单。读取故障码，根据故障码所对应的具体信息，结合对应的维修手册等资料进行综合分析故障原因和可能的故障点。也可选择“读取动态数据流”选项，按维修手册的标准数据流对照实际数据，判断故障所在。

## Slide 30: 任务二 认识汽车电器检测工具和 故障诊断方法
4、电路故障诊断流程

## Slide 31: 任务二 认识汽车电器检测工具和 故障诊断方法
实施作业----继电器的检测

## Slide 32: 任务二 认识汽车电器检测工具和 故障诊断方法

## Slide 33: 任务二 认识汽车电器检测工具和 故障诊断方法
1、汽车电路识图技巧
先看全图，把单独的系统框出来
分析各系统的工作过程，弄清各系统之间的联系
牢记回路原则
、熟悉开关的作用
任务三 认识丰田、日产、大众汽
车电路

## Slide 34: 任务三 认识丰田、日产、大众汽 车电路
2、汽车电路图的一般规律
电源到各电器、熔断器、开关的导线，是电气设备的公共正极电源线。在电路原理图中一般是画在电路图的上部。
标准画法的电路图中，开关的触点为位于零位或静态。即开关处于断开状态，继电器线圈处于不通电状态。
汽车电路为双电源、单线制，各用电设备相互并联，继电器和开关串联在电路中。
大部分用电设备串联了熔断器，受到熔断器的保护。
整车电路按功能及工作原理划分成若干独立的电路系统。汽车整车电路一般按各个电路系统来绘制，如电源系统、起动系统、照明系统、信号系统等，这些系统电路都有着自己的特点。

## Slide 35: 任务三 认识丰田、日产、大众汽 车电路
3、大众汽车电路识图技巧
（1）大众汽车电路图的特点
对全车电路具有完整的概念。
在电路图上建立起电位高低的概念。负极搭铁电位最低，在电路图中用最下面一条导线表示；正极电位最高，在电路图当中用上面的一条导线表示。
尽可能减少导线的曲折与交叉。大众汽车电路图中调整导线位置，合理布局，图面简洁清晰。
电路系统的相互关联性清楚。大众汽车电路图中发电机与蓄电池之间，各系统电路之间连接点尽量保持原位，熔断器、开关、仪表的接法与原图吻合

## Slide 36: 任务三 认识丰田、日产、大众汽 车电路
（2）大众汽车电路图电气设备的简称

## Slide 37: 任务三 认识丰田、日产、大众汽 车电路
（3）大众汽车电路图中的导线
导线一般分为主色和辅色两种，电路图中红色与灰色为主色，黑色和蓝色为辅色。大众汽车电路图中规定：蓄电池电源线为红色，点火开关为绿色，接地线为棕色，大灯线路为黄色。在电路图中导线颜色均以文缩写形式标注，其含义对照见下表。

## Slide 38: 任务三 认识丰田、日产、大众汽 车电路
（4）大众汽车常用的端子标号，见下表：

## Slide 39: 任务三 认识丰田、日产、大众汽 车电路
（5）大众汽车电路图的布局

## Slide 40: 任务三 认识丰田、日产、大众汽 车电路
4、认识丰田汽车电路图
（1）丰田汽车电路图的特点

## Slide 41: 任务三 认识丰田、日产、大众汽 车电路
（2）导线颜色代号

## Slide 42: 任务三 认识丰田、日产、大众汽 车电路
（3）丰田汽车电路图实例

## Slide 43: 任务三 认识丰田、日产、大众汽 车电路
丰田汽车电路图注释

## Slide 44: 任务三 认识丰田、日产、大众汽 车电路
5、日产汽车电路识图技巧
（1）接头符号
端口侧视图的接头符号用单线框和方向标记共同表示。
线束侧视图的接头符号用双线框和方向标记共同表示。

## Slide 45: 任务三 认识丰田、日产、大众汽 车电路
（2）插头和插座（阳极和阴极）
在电路图中，阳极端口的导向头用黑色表示，阴极端口的导向头用白色表示，如下图所示。

## Slide 46: 任务三 认识丰田、日产、大众汽 车电路
（3）标准继电器

## Slide 47: 任务三 认识丰田、日产、大众汽 车电路
（4）多路开关
多路开关的导通性可以用开关表和开关图两种方式表示。

## Slide 48: 任务三 认识丰田、日产、大众汽 车电路
(5)可检测线路和不可检测线路
标准宽度的线条 可检测线路,较窄的线条表示 “DTC 不可检测线路 ”。

## Slide 49: 任务三 认识丰田、日产、大众汽 车电路
（6）日产汽车电路图实例

## Slide 50: 任务三 认识丰田、日产、大众汽 车电路
日产
汽车
电路
图例
说明

## Slide 51: 任务三 认识丰田、日产、大众汽 车电路
实施作业----继电器电路的分析和组建

## Slide 52: 任务三 认识丰田、日产、大众汽 车电路