## Slide 1: 汽车电器检修一体化教程
项目七 汽车仪表与报警系统检修

## Slide 2: 项目七 汽车仪表与报警系统检修
学习目标
1.知道仪表与报警系统的作用与组成；
2.知道分析仪表系统电路；
3.知道检测单个仪表性能的好坏;
4.能识读仪表系统电路图；
5.能根据故障现象，查阅相关资料，分析仪表及报警系统的常见故障的原因，并在教师的指导下制定故障诊断方案，完成故障诊断流程图的编制；
6.能在教师的指导下，以小组合作的方式，按照拟定的流程和规范操作的要求诊断和排除仪表系统常见的故障；
7．能对工作任务的完成情况进行正确评估和反思，制定仪表及报警系统系统其它故障的诊断流程并进行实施。

## Slide 3
项目引入
一辆日产天籁轿车，行驶一年里程不到6万公里，最近出现仪表灯不亮的现象。如果让你来解决这个问题，你该怎么办？
项目七 汽车仪表与报警系统检修

## Slide 4: 任务一 认识和检修汽车仪表与报警系统
1. 仪表的作用与分类
(1)仪表的作用
为了使便于驾驶员随时了解汽车运行的各种状态，特别是发动机的各种工作参数是否正常，能及时发现和排除车辆存在的潜在故障，保证行车安全，在驾驶员前方的仪表板上都装有各种仪表，如图7-1所示。

## Slide 5
（2）仪表的分类
汽车仪表按器结构院里的不同可大致分为三代：第一代汽车仪表是机械机芯表，如图7-2所示；第二代汽车仪表是电气式仪表，如图7-3所示；第三代汽车仪表是全数字汽车仪表，如图7-4所示。
任务一 认识和检修汽车仪表与报警系统

## Slide 6
①机械式仪表：传统汽车仪表采用的是机械式机芯表，显示信息量少，视觉特性不好，易使驾驶员疲劳准确率低等缺点，难以满足人们对汽车性能越来越高的要求。这种仪表现在已经被逐步淘汰。
②电气式仪表：电气式仪表是现在最普及的一种仪表。车速和转速用指针表示，而其他信息采用液晶屏来显示，如油耗、行驶里程、车内外温度等。
③全数字仪表：全数字仪表是一种网络化、智能化的仪表，其功能更加强大，显示内容更加丰富，线束链接更加简单、更全面、更更人性化地满足了驾驶需求。全数字汽车仪表盘使用一整块液晶屏取代了传统的指针和刻度表，所有的信息都通过这一块显示屏显示出来。目前汽车数字仪表使用的显示器主要有发光二极管显示器（LED）、荧光屏显示器（VED）和液晶显示器（LCD）三种。
任务一 认识和检修汽车仪表与报警系统

## Slide 7
与常规电气式仪表相比，全数字（电子）仪表具有以下优点：
①全数字仪表能提供大量的、复杂的信息。如汽车故障诊断、导航地图显示、交通信息服务等。
②检测和显示的精度高。电子仪表系统的测量和显示精度远远高于传统的电气式仪表。
③具有一表多用的功能。汽车电子仪表采用数字分时显示，可在仪表的同一区域根据车辆的行驶情况或驾驶员的需求显示不同信息，如汽车电控系统的故障信息、轮胎压力检测信息、保养提示的信息；还可以根据车辆的运行状况显示总行驶里程和日行驶里程、车辆油耗信息、续航里程信息等。
任务一 认识和检修汽车仪表与报警系统

## Slide 8
2. 组合仪表的组成
车仪表通常都安装在仪表盘上组成一个总成，称为组合仪表盘。仪表盘因车型的不同其外观也不同。但其基本构成都是大同小异，都包括发动机转速表、车速表、里程表、燃油表等各种仪表和转向指示灯、故障报警灯等各种指示灯，如图7-5所示。
任务一 认识和检修汽车仪表与报警系统

## Slide 9
①发动机转速表：指示发动机运转的速度。汽油发动机转速表一般从点火系统获取发动机转速信号。
②车速里程表：指汽车行驶速度和累计行驶里程数。
③车速表：指示汽车行驶速度。它是利用车速传感器的测量信号，计算并显示汽车时速的大小。
④冷却液温度表：指示发动机冷却液温度。信号取自于发动机的水温传感器。
⑤燃油表：指示汽车燃油箱内的储存油量。信号取自于邮箱中的浮子式燃油量传感器。
任务一 认识和检修汽车仪表与报警系统

## Slide 10
认识状态指示灯和报警指示灯
为了显示汽车各个系统的工作状况，防止不良工况的恶化，及时直观的提醒驾驶员注意，保证行车安全，从而设置状态指示灯和警报警指示灯，以及提供声音报警信号的蜂鸣器。状态指示灯和报警指示灯一般都集成在组合仪表内，灯泡多采用2W的小白炽灯或者发光二极管，在灯泡前有彩色滤光片，使灯光发黄或者发红。其图形符号和颜色都沿用国际通用的标准，常见图形符号如表7-1所示。
任务一 认识和检修汽车仪表与报警系统

## Slide 11
4. 认识汽车仪表信号传输原理
（1）传统传输方式
常规仪表的各个显示系统均通过仪表的信号传输到仪表中，再通过仪表的电热式或电磁式感应元件显示出来，如图7-6所示。
任务一 认识和检修汽车仪表与报警系统

## Slide 12
以奥迪轿车电子式车速表为例，如图7-7所示，分析工作原理。电子式车速里程表主要由车速传感器、电子电路、车速表和里程表四部分组成。车速传感器的作用是产生正比于车速的电信号。它由一个舌簧开关和一个4对磁极的永磁转子组成。变速器驱动永磁转子旋转，转子旋转一周，舌簧开关的触点闭合、断开8次，产生8个脉冲电信号，该脉冲信号频率与车速成正比。
车速传感器产生的信号送给了电子电路，电子电路将收到的信号进行放大、整形、触发后输出一个与车速成正比的电流信号，驱动车速表。
车速表是一个电磁式电流表，当汽车以不同的车速行驶时，从电子电路输出的与车速成正比的电流信号驱动车速表指针偏转，即可指示相应的车速。
任务一 认识和检修汽车仪表与报警系统

## Slide 13
里程表由一个步进电机和六位数字的十进位数字轮组成，。车速传感器输出的信号经64分频后，再经功率放大器放大到足够驱动步进电机，带动数字轮转动，从而记录行驶的里程。
任务一 认识和检修汽车仪表与报警系统

## Slide 14
（2）数据总线传输方式
现代轿车智能组合仪表越来越多，随着仪表智能化和集成化，仪表显示原理也发生了极大的变化。仪表中各表头（感应元件）不再是由各种传感器直接驱动，而是由传感器将各种信号提供给相对应的电脑（控制单元），经过电脑统一计算、处理后，通过数据总线传给仪表电脑，再由仪表电脑微处理器直接驱动各种仪表进行显示，如图7-8所示。
任务一 认识和检修汽车仪表与报警系统

## Slide 15
日产天籁轿车数据总线传输，如图7-9所示。以转速表为例，转速传感器信号送到发动机电脑（ECU），经发动机电脑处理形成数字信号，并将数字信号发送到数据总线上，组合仪表作为汽车中非常重要的网络终端，组合仪表接受到转速信号进行处理后直接驱动发动机转速表。
任务一 认识和检修汽车仪表与报警系统

## Slide 16
仪表与报警系统常见故障检修思路
仪表与报警系统常见的故障有：
①仪表背景灯泡不亮。
②转速表、车速表、水温表卡滞。
③里程表显示不正确。
④指示灯误报警。
⑤行车电脑显示异常。
任务一 认识和检修汽车仪表与报警系统

## Slide 17
（1）燃油表检修
任务一 认识和检修汽车仪表与报警系统

## Slide 18
2、机油压力表检修
任务一 认识和检修汽车仪表与报警系统

## Slide 19
（3）冷却液温度表的检修
任务一 认识和检修汽车仪表与报警系统

## Slide 20
实施作业-----冷却液温度过高报警故障检修
一般来讲，冷却液温度报警灯闪亮有两个方面的原因，一个方面是冷却液温度过高，另一个方面是冷却液液面过低。在排除这两个非电路故障后，若冷却液温度表报警灯仍亮，才可认定为电路故障。
通过以上的学习，我们掌握了汽车仪表与报警系统相关知识，下面对冷却液温度过高报警故障进行检修实操作业。
任务一 认识和检修汽车仪表与报警系统

## Slide 21
任务一 认识和检修汽车仪表与报警系统

## Slide 22
任务一 认识和检修汽车仪表与报警系统

## Slide 23: 活动二 识读日产、丰田汽车仪表系统电路图
识读日产天籁轿车仪表系统电路图
（1）组合仪表系统图（如图7-10所示）

## Slide 24
活动二 识读日产、丰田汽车仪表系统电路图

## Slide 25
（2） 识读丰田
卡罗拉轿
车组合仪
表系统图
活动二 识读日产、丰田汽车仪表系统电路图

## Slide 26
活动二 识读日产、丰田汽车仪表系统电路图
图7-13 丰田卡罗拉仪表系统线路图（二）

## Slide 27
活动二 识读日产、丰田汽车仪表系统电路图
图7-14丰田卡罗拉仪表系统线路图（三）