## Slide 1: 汽车电器检修一体化教程
项目五 汽车照明与信号系统故障检修

## Slide 2: 项目五 汽车照明与信号系统故障检修
学习目标
1. 知道照明与信号系统的作用、组成和工作原理；
2. 知道照明系统电路控制原理；
3. 知道信号系统电路控制原理;
4. 能组建照明和信号系统线路;
5. 能排除照明和信号系统常见故障；
6. 能根据故障现象，查阅相关资料，分析前照灯不亮的故障原因，并在教师的指导下制定故障诊断方案，完成故障诊断流程图的编制；
7. 能在教师的指导下，以小组合作的方式，按照拟定的流程和规范操作的要求完成实操任务；
8．能对工作任务的完成情况进行正确评估和反思，制定照明与信号系统其它故障的诊断流程并进行实施。

## Slide 3: 项目五 汽车照明与信号系统故障检修
项目引入
一辆2014款1.6L大众速腾轿车，最近出现大灯不亮的现象。如果让你来解决这个问题，你该怎么办？

## Slide 4: 任务一 认识汽车照明与信号系统
1、汽车照明与信号灯介绍
为了保证汽车在夜间无光或微光的条件下安全行驶，保证车辆和行人安全，并使其它车辆和行人注意本车的行驶状况。汽车上安装了各种汽车照明与信号灯，它们的位置如图5-1所示。

## Slide 5: 任务一 认识汽车照明与信号系统
（1）汽车照明与信号系统分为照明系统和信号系统。
（2）汽车照明系统按安装位置又分为外部照明和内部照明。外部照明主要由前照灯（大灯）、雾灯、示宽灯（小灯）、牌照灯等组成；内部照明主要由顶灯、车厢灯、仪表照明灯、行李箱灯、车门灯等组成。
（3）信号系统又分为灯光信号系统和声音信号系统两部分。灯光信号系统主要包括转向灯、危险警告灯、倒车灯、制动灯、和尾灯（后尾位）等。声音信号系统主要包括喇叭、倒车报警器等

## Slide 6: 任务一 认识汽车照明与信号系统
2. 汽车外部照明灯安装位置及作用
汽车外部照明主要有前照灯（大灯）、雾灯、牌照灯等，如图5-2所示。外部照明灯的安装位置及作用，如表5-1所示。

## Slide 7: 任务一 认识汽车照明与信号系统
表5-1汽车外部照明灯

## Slide 8: 任务一 认识汽车照明与信号系统
3、汽车内部照明灯安装位置及作用
汽车内部照明灯主要有阅读灯、行李箱灯、顶灯、门灯、仪表照明灯、踏步灯等，实物如图5-3所示。

## Slide 9: 任务一 认识汽车照明与信号系统
内部灯一般用来为驾驶员和乘客提供有效照明及警示信号。内部照明灯的安装位置及作用，如表5-2所示。

## Slide 10: 任务一 认识汽车照明与信号系统
4、 汽车信号灯安装位置及作用
（1）示宽灯
示宽灯又称示位灯，安装在汽车前面、后面和侧面，夜间行车或停车时以标志车辆的形位，功率一般为5～10W。前示位灯俗称“小灯”，灯光为白色或黄色；后示位灯俗称“尾灯”，灯光为红色；侧位灯光色为琥珀色。
（2）倒车灯
倒车灯安装在车尾，如图5-5所示。
其作用是夜间倒车照亮车后路面，
并警示车后的车辆和行人，表示该
车正在倒车。灯光为白色，功率20W。

## Slide 11: 任务一 认识汽车照明与信号系统
（3）转向灯
转向灯安装在汽车头部、尾部及左右两侧，用来指示车辆行驶趋向。在紧急危险状态时，全部转向灯可通过危险报警灯开关接通同时闪烁。灯光为黄色，功率20W以上。轿车左转向灯，如图5-6 所示。

## Slide 12: 任务一 认识汽车照明与信号系统
（4）制动灯
制动灯又称为刹车灯，安装于汽车尾部（如图5-7所示），其作用是在汽车制动停车或制动减速时，向后方车辆及行人发出警示信号，以防追尾碰撞，灯光为红色，功率为20W以上。

## Slide 13: 任务一 认识汽车照明与信号系统
（5）驻车灯
驻车灯安装在车头和车尾两侧，用于标示车辆形状位置，警示车辆及行人注意避让，以防碰撞。车前驻车灯为白色，车尾驻车灯为红色，功率为3W。
（6）警示灯
警示灯一般安装于车辆顶部，用来标示车辆特殊类型。消防车、警车为红色，救护车为蓝色，功率为40～45W。目前，大多数汽车将前照灯、前雾灯、前位灯等组合起来，称为组合前灯；将后位灯、后转向灯、倒车灯、制动灯等组合起来，称为组合后灯。

## Slide 14: 任务一 认识汽车照明与信号系统
5、认识汽车常用灯光开关
现代汽车的灯光开关多种多样，灯光开关主要有拉杆式、旋转式和组合式等多种。现代汽车上使用最多的是一体式的组合开关。
（1）一体式的组合灯光开关
如图5-8所示，安装在汽车转向盘下方，操作更方便，多用于日本车系。它可以控制除危险警告灯、制动灯、室内照明灯外的所有灯光电路，如前照灯、示宽灯、雾灯、转向灯等。转向灯开关在回打转向盘时，可以自动回位，但如果转动角度不够，则不会自动回位。

## Slide 15: 任务一 认识汽车照明与信号系统
（2）旋转式灯光开关
旋转式灯光开关将大灯开关与变光开关分开设计，如图5-9所示。

## Slide 16: 任务一 认识汽车照明与信号系统
6、 汽车常用的灯泡
（1）白炽灯
白炽灯（见图5-10）是从玻
璃灯泡中抽出空气，再充以
氩和氮的混合惰性气体制成
的，这可以减少钨的蒸发，
延长灯泡的使用寿命。但是灯
的钨质点仍然要蒸发，使灯丝损耗而蒸发出来的钨沉积在灯泡上，使灯泡发黑。白炽灯主要用于信号灯系统，如制动灯、转向灯、行车灯等。

## Slide 17: 任务一 认识汽车照明与信号系统
（2）卤钨灯泡
卤钨灯泡（如图5-11所示）是在充入灯泡的气体中掺入某一卤族元素，如氟、氯、溴、碘等，卤素灯泡在工作温度和气压都较普通白炽灯泡高得多，因此利用卤钨的再循环原理，使得蒸发出去钨，在靠近灯丝附近的高温区时，又分解重新黏附在灯丝上，有效地限制了钨的蒸发。在相同功率的情况下，卤素灯的亮度是白炽灯1.5倍，而寿命是白炽灯的2～3倍。

## Slide 18: 任务一 认识汽车照明与信号系统
（3）LED灯
LED灯（发光二极管、实物图见图5-13）是一种能够将电能转化为可见光的半导体，采用电场发光。2010年的奥迪A8及第二代奔驰CLS的推出，真正意义的LED大灯才出现在人们的视线。奔驰CLS的大灯采用了总共71颗LED，近光灯16个，远光灯8个，转向灯13个，示宽灯22个，弯道辅助灯2个，其他10个，如图5-14所示。

## Slide 19: 任务一 认识汽车照明与信号系统
（4）HID氙气灯
氙气灯是指内部充满包括氙气在内的惰性气体混合体的高压气体放电灯。氙气灯（见图5-15）光色和日光灯非常相似，可以有效减少驾驶人的视觉疲劳。
HID氙气灯一般由氙气灯泡、电子镇流器（也叫做安定器，稳压器）和线组控制盒等组成（见图5-16）。

## Slide 20: 任务一 认识汽车照明与信号系统
7、汽车前照灯的构成
汽车前照灯主要由灯泡、反射镜和配光镜三部分组成，结构如图5-17所示。反射镜的作用是收集灯泡发出的光线，并将绝大部分光线聚合成平行光束射向远方，使亮度增强几百甚至上千倍。反射镜的表面形状呈旋转抛物面。配光镜，又称散光玻璃，其作用是将反射镜反射出的平行光束进行折射，以扩大光线的照射范围，并使路面的照明更加均匀。配光镜一般用透光玻璃压制而成，是很多特殊棱镜和透镜的组合体，外形一般为圆形或矩形。

## Slide 21: 任务一 认识汽车照明与信号系统
8、汽车前照灯的分类
汽车前照灯按结构不同可分为：半封闭式前照灯、全封闭式前照灯、投射式前照灯、弧光式前照灯等。
（1）半封闭式前照灯
半封闭式前照灯的配光镜由反射镜边缘上的齿簧固定在反射镜上，二者之间由橡胶圈或密封胶密封，灯泡可从反射镜后端进行拆装，实物和结构如图5-18所示。

## Slide 22: 任务一 认识汽车照明与信号系统
（2）全封闭式前照灯
全封闭式前照灯又称真空灯，反射镜和配光镜玻璃制成一体，形成灯泡，里面充以惰性气体。灯丝焊在反射镜底座上。如图5-19所示。优点是可防止反射镜被污染，反射效率高，照明效果好，使用寿命长；缺点是当灯丝烧断后需要更换整个总成，成本高。

## Slide 23: 任务一 认识汽车照明与信号系统
（3）投射式前照灯
投射式前照灯采用卤素灯泡，他的反射镜近似于椭圆形，有两个焦点。在第一焦点处放置灯泡，第二焦点在灯光中形成。凸形配光镜的焦点与第二焦点是一致的。来自灯泡的光利用反射镜形成第二焦点，再通过散光镜将聚集的光射到前方，其结构如图5-20所示。在第二焦点附近设有遮光板，可遮挡向上的光线，形成明暗分明的配光。由于有这种配光特性，因此投射式前照灯除了用作近光灯、远光灯外，还可用雾灯。

## Slide 24: 任务一 认识汽车照明与信号系统
9、前照灯的调整
（1）调整前的准备工作
①汽车按规定充足轮胎气压，卸下汽车上的所有负荷（驾驶员除外）。
②汽车停放在水平地面上，在正前方S距离处垂立白屏幕或者白墙。
③在屏幕（或白墙）上面画两条垂直线（两条垂直线的距离应于两前照灯的灯中心距离相等，并通过各前照灯的中心）和一条高度与前照灯离地面高度等高的水平线，再画一条比水平线低D（mm）的水平线，D水平线与两垂直线相交于a、b两点，如图5-21所示。

## Slide 25: 任务一 认识汽车照明与信号系统
（2）调整过程
①用遮光板将一只灯遮住（或者在起动发动机前拔出左或右边的前照灯的熔丝，让一边的前照灯不亮），然后检查另一只前照灯的光束中心是否对准a点或b点（同一侧的光照中心）。
② 如不符合要求，外侧调整时则可拆下前照灯罩圈（有的车不拆罩圈直接可以调整），用螺丝刀旋具旋入或旋出侧面的调整螺钉，可做水平方向向上的调整。用螺丝刀旋具旋入或旋出上面的调整螺钉，可做高低方向上的调整，调整位置如图5-22左图所示。内测调整时则打开发动机舱盖，用螺钉旋具或内六角板手旋入或旋出下面的螺钉，可做高低方向的调整，内外侧调整位置如图5-22右图所示。

## Slide 26: 任务一 认识汽车照明与信号系统
③调好一只前照灯后（如果是在起动发动机前拔出左或右边前照灯的熔丝，让一边前照灯不亮，则应该安装好熔丝再拔另一侧熔丝，调整好光束后要安装好被拔的熔丝），在按同样的方法调整另一只前照灯，使其光束中心对准b点或a点。

## Slide 27: 任务一 认识汽车照明与信号系统
（3）调整后的检测
①当远光灯调好后，应打开近光灯，检查屏幕上是否有明显的明、暗截止线，其高度是否符合规定。一般规定是：前照灯上边缘距地面不大于1350mm的汽车，在距灯10m远处的屏幕上（或白墙）的明、暗截止线水平部分应比前照灯基准中心低H/3左右。
②对于按近光调好的四灯式前照灯， 当调好外侧两只前照灯的近光后，还应打开远光光束，分别调整内侧两只前照灯（仅有远光），使其光形的最亮点落在近光切断面的上方。

## Slide 28: 任务一 认识汽车照明与信号系统
实施作业----操控汽车照明与信号灯

## Slide 29: 任务一 认识汽车照明与信号系统

## Slide 30: 任务二 认识典型轿车灯光控制原理
1、认识传统控制模式灯光电路
（1）传统控制模式灯光开关
触点控制模式灯光开关的控制手柄实物见图5-13（a）），对应的开关表见图5-13（b）。

## Slide 31: 任务二 认识典型轿车灯光控制原理
(2)传统控制模式灯光电路原理图举例，如图5-20所示

## Slide 32: 任务二 认识典型轿车灯光控制原理
图5-24传统控制模式灯光电路原理图分析：

## Slide 33: 任务二 认识典型轿车灯光控制原理
2、认识电控模式灯光控制电路
（1）日产天籁轿车电控制模式灯光开关电路分析

## Slide 34: 任务二 认识典型轿车灯光控制原理
BCM 读取组合开关说明如下：
① BCM 读取组合开关的状态，并根据这些状态对各型号电气组件进行控制。
② BCM 通过将五个输出终端（输出 1-5）和五个输入终端（输入 1-5）进行组合，最多可以读取 20 个开关的信息。
③ BCM 周期性的激活输出终端 （输出 1-5）晶体管，允许电流依次通过。
④ 如果有开关（一个或更多）处于开启状态，输出终端（输出 1-5）和输入终端（输入 1-5）的电路将导通。
⑤ 此时，输出终端（输出 1-5）晶体管将会被激活以允许电流通过。 输入终端（输入 1-5）电压对于这些开关有所变化时， BCM 将能检测到电压的变化，并判断这些开关处于开启状态。
⑥ 例如,当照明开关在一档位置时，组合开关的触点接合。 此时如果输出 4 晶体管是激活的，BCM 检测到在输出5晶体管上有电压变化。
⑦ 当输出4晶体管被激活时，BCM检测到输入5的电压出现变化，从而判定照明开关一档位置为开启。 然后BCM 通过 CAN 通讯，向电源分配模块（IPDM E/R）发送示宽灯的需求信号。随后接示宽灯的电路，使其通电发亮。
⑧ 当输出4晶体管再次被激活时，BCM检测到输入5的电压变化，并认为照明开关一档位置持续处于开启状态。

## Slide 35: 任务二 认识典型轿车灯光控制原理
（2）日产天籁轿车电控制模式大灯控制电路原理图，如图5-27所示。当打开大灯开关时，灯光组合开关将大灯开关信号通过数据线传输到IPDME/R（发动机室智能电源分配模块CPU），IPDME/R再控制远光和近光继电器，远光、近光继电器分别给远光灯泡和近光灯泡供电。

## Slide 36: 任务二 认识典型轿车灯光控制原理
（3)大众速腾轿车电控制模式车灯开关
车灯开关（实物如图5-28左图所示）E1四个档位向车载电网控制单元J519传输四组不同的信号，产生的操作组合信号，如图5-28右图所示。

## Slide 37: 任务二 认识典型轿车灯光控制原理
(4)大众速腾轿车电控模式灯光控制原理图

## Slide 38: 任务二 认识典型轿车灯光控制原理
（5）大众速腾轿车灯电路
①大众速腾轿车灯光开关电路,如图5-30所示。其工作原理是：通过大灯开关E1向电网控制单元J519提供不同组合信号（见图5-29中的灯光组合信号表），电网控制单元J519根据收到的组合信号，接通对应的大灯电路。左前大灯电路，如图5-31所示。右前大灯电路，如图5-32所示。

## Slide 39: 任务二 认识典型轿车灯光控制原理

## Slide 40: 任务二 认识典型轿车灯光控制原理
3、照明系统常见故障的检修
照明系统的常见故障检修，见下表:

## Slide 41: 任务二 认识典型轿车灯光控制原理
实施作业----汽车前照灯光线暗淡故障检修

## Slide 42: 任务二 认识典型轿车灯光控制原理

## Slide 43: 任务三 认识和检修转向信号系统
1、转向信号与危险警告灯电路
（1）转向信号灯与危险警告灯装置
转向信号灯电路主要由蓄电池、转向信号灯、闪光器、转向灯开关及转向指示灯等组成。闪光器的作用是在汽车转向时、使转向灯与危险警告灯、转向指示灯发出明暗交替的闪烁信号，闪光器按结构和工作原理可分电容式、翼片式、晶体管式和集成电路式等如图5-33所示，汽车上常用的是晶体管式和集成电路式闪光器。

## Slide 44: 任务三 认识和检修转向信号系统
（2）晶体管式闪光器电路（见图5-34）
电路分析：当汽车打开右转向灯时，右转向信号灯亮。其电流回路为：蓄电池“+”极→电源开关SW→R1→继电器常闭触点J→接线柱L→转向灯开关K→右转向信号灯→搭铁→蓄电池负极。

## Slide 45: 任务三 认识和检修转向信号系统
（3）集成电路式闪光器
如图5-35所示为桑塔纳轿车集成电路式闪光器电路图。

## Slide 46: 任务三 认识和检修转向信号系统
（4）传统控制模式转向灯与危险警告灯控制电路
传统控制模式转向灯与危险警告灯控制电路（见图5-36所示）。转向灯及危险报警灯的电路由转向灯、转向指示灯、转向开关、闪光器、危险报警开关等组成，转向灯的闪烁由闪光器控制。转向灯闪光器和危险灯闪光器可以共用，也可以单独设置。

## Slide 47: 任务三 认识和检修转向信号系统
（5）认识丰田卡罗拉转向信号开关电路
丰田卡罗拉轿车转向灯电路图（见图5-37）。通过转向开关向组合仪表总成接通搭铁信号。

## Slide 48: 任务三 认识和检修转向信号系统
（6）认识大众速腾轿车转向开关电路
大众速腾轿车转向灯如图5-38所示，其工作原理分析如下：当打开转向灯时，转向信号开关E2向车载电网控制单元J519的33脚或32脚接通搭铁信号。车载电网控制单元J519再给M5、M8、M10等对应的转向灯泡电路供电，使其工作。图5-39电路，只是左前转向灯的电路，其它的转向灯电路相似，这里就不提供电路图及说明。

## Slide 49: 任务三 认识和检修转向信号系统

## Slide 50: 任务三 认识和检修转向信号系统

## Slide 51: 任务三 认识和检修转向信号系统
实施作业----左转向灯电路故障检修

## Slide 52: 任务三 认识和检修转向信号系统

## Slide 53: 任务四 认识和检修汽车喇叭系统
1、汽车喇叭结构和控制电路
现代轿车使用的喇叭多为电喇叭，电喇叭又分为螺旋形电喇叭和盆型电喇叭。
（1）螺旋形电喇叭
螺旋形电喇叭的实物及内部结构，如图5-40所示。

## Slide 54: 任务四 认识和检修汽车喇叭系统
（2）盆形电喇叭
实物如图5-41所示，电磁铁采用螺旋管式结构，铁芯上绕有励磁线圈，上、下铁芯间的气隙在线圈中间，所以能产生较大的吸力，它将上铁芯、磨片和共鸣板装在中心轴上。

## Slide 55: 任务四 认识和检修汽车喇叭系统
（3）电喇叭控制电路，如图5-42所示。按下喇叭按钮，喇叭继电器线圈通电，使继电器铁芯产生电磁吸力，将继电器的触点闭合，电流通过双音电喇叭，喇叭发音。

## Slide 56: 任务四 认识和检修汽车喇叭系统
（4）丰田卡罗拉轿车喇叭电路分析
如图5-43所示，为卡罗拉喇叭电路。当按下喇叭开关时，蓄电池正极→喇叭熔断器（HORN）→喇叭继电器线圈（1、2脚）→驾驶员接线盒总成→螺旋电缆分总成→方向盘装饰盖开关总成→转向盘上的喇叭按钮总成→搭铁。此时喇叭继电器得电，其触点闭合。
主电路：蓄电池正极→喇叭熔断器（HORN）→喇叭继电器触点（3、5脚）后分两路，一路经低音喇叭总成A21后搭铁;另一路经高音喇总成叭A24后搭铁。此时高音喇叭和低音喇叭同时得电，发声。

## Slide 57: 任务四 认识和检修汽车喇叭系统

## Slide 58: 任务四 认识和检修汽车喇叭系统
（5）速腾轿车喇叭电路分析
如图5-44所示，喇叭开关总成安装在方向盘上，有三个按钮开关组成。在不带多功能方向盘的车型上，喇叭开关接通时，给车载电网控制单元J519 的29号端子接上搭铁信号，其电路为：
车载电网控制单元J519 的29号端子→螺旋电缆F138的2号端子→螺旋电缆F138的8号端子→喇叭开关H→螺旋电缆F138的7号端子→螺旋电缆F138的1号端子→搭铁（发动机仓导线线束中）。

## Slide 59: 任务四 认识和检修汽车喇叭系统

## Slide 60: 任务四 认识和检修汽车喇叭系统

## Slide 61: 任务四 认识和检修汽车喇叭系统
2、汽车喇叭的调整与和常见故障检修
电喇叭的调整包括音调和音量的调整。音调的调整是靠调整衔铁与铁芯间的气隙来实现的，音量的调整是靠调整喇叭内部触点顶压力（即控制喇叭线圈电流大小）来实现的。
（1)喇叭音调的调整
喇叭音调的高低与铁芯气隙有关，铁芯气隙小时，膜片的振动频率高（即音调高），气隙大时，膜片的振动频率低（即音调低）。铁芯的气隙值一般为0.7mm～1.5mm。
①螺旋型电喇叭音调的调整方法：对照图5-46（a）所示的电喇叭，先松开锁紧螺母，然后旋转动衔铁，即可改变衔铁与铁芯间气隙；对照图5-46（b）所示的电喇叭，应先松开上、下调节螺母，即可以使铁芯上升或下降，从而改变铁芯的气息；对照图5-46（c）所示的电喇叭，应先松开锁紧螺母，转动衔铁加以调整，然后松开调节螺母，弹簧片与衔铁平行后紧固。

## Slide 62: 任务四 认识和检修汽车喇叭系统

## Slide 63: 任务四 认识和检修汽车喇叭系统
(2)喇叭音量的调整
电喇叭音量的大小与通过喇叭线圈的电流的有关，当触点的接触压力增大时电流增大，喇叭的音量就变大，反之音量变小。
螺旋型喇叭音量的调整方法：如图5-46所示，先松开锁紧螺母，然后转动调节螺母，
逆时针方向转动时，触点压力增大，音量增大；顺时针方向转转时触点的压力减小，音量减小。
盆型电喇叭音量的调整方法是：如图5-47所示，旋转音量调节螺钉，逆时针方向转动
时音量增大，顺时针方向转动时音量变小。

## Slide 64: 任务四 认识和检修汽车喇叭系统
电喇叭音调和音量调整并不是完全独立的，他们两者实际上是相互关联的，因此两者需要反复调试，才能获得最佳的效果。

## Slide 65: 任务四 认识和检修汽车喇叭系统
3、电喇叭常见故障检修
喇叭电路故障可参照下表进行检修