## Slide 1: 汽车电器检修
项目四 起动机系统故障检修

## Slide 2: 项目四 起动机系统故障检修
学习目标
1．知道汽车起动系的作用和组成；
2．知道起动机的组成与工作原理；
3. 能读懂起动机控制系统电路图；
4．能正确地拆检起动机、组建起动机控制电路；
5. 能检修汽车起动系常见的故障；
6．能根据故障现象和查阅资料获取的信息，正确地分析起
动机系工作不正常的故障原因，并在教师的指导下制定故
障诊断方案，完成故障诊断流程图的编制；
7．在教师的指导下，以小组合作的方式，按照拟定的流程
和规范操作的要求完成实操任务；
8．对工作任务的完成情况进行正确评估和反思，制定起动系统其它常见故障的诊断流程并进行实施。

## Slide 3: 项目四 起动机系统故障检修
项目引入
一辆2014款1.6L丰田卡罗拉轿车，发动机型号为1ZR-FE。最近出现无法起动现象，每次起动时就跟打机关枪似的，哒哒响。如果让你来解决这个问题，你该怎么办？

## Slide 4: 任务一 认识汽车起动机系统
1、汽车起动系统的组成
（1）起动系主要由起动机、起动继电器、点火开关、空挡开关、熔断器和蓄电池等组成，如图4-1所示

## Slide 5: 任务一 认识汽车起动机系统
（2）图4-1电路分析：

## Slide 6: 任务一 认识汽车起动机系统
（3）常见点火开关有普通点火开关和智能无钥匙起动系统，见下表：

## Slide 7: 任务一 认识汽车起动机系统
2.、起动机的分类和组成
（1） 起动机分类
汽车起动机按照控制方式的不同可分为机械式控制起动机和电磁式控制起动机两种。现代汽车上采用的都是电磁式控制起动方式。电磁式控制起动机方式中，以直流串励式起动机、永磁式起动机和减速式起动机三种起动机最为常见，如图4-2所示。

## Slide 8: 任务一 认识汽车起动机系统
起动机的分类方法很多，主要有以下几种：
①按电动机种类分为永磁式起动机和电动励磁式起动机。
②按控制机构分为机械控制式起动机和电磁控制式起动机。
③按传动机构分为惯性啮合式起动机、强制啮合式起动机、电枢移动式起动机和减速式起动机。

## Slide 9: 任务一 认识汽车起动机系统
（2）起动机的组成
起动机由直流电动机、传动机构、控制机构（电磁开关）三部分组成，如图4—3所示。
①直流电动机的作用——将蓄电池输入的电能转换成机械能，产生电磁转矩。
②传动机构的作用——起动发动机时，使起动小齿轮与飞轮齿圈啮合，将电动机的转矩传给发动机的曲轴，在发动机起动后又能及时切断曲轴与电动机的动力传递。
③控制机构（又称操纵机构或电磁
开关）的作用——接通或切断蓄电
池与直流电动机之间的电路，控制
起动机小齿轮与发动机的飞轮的啮
合与分离。

## Slide 10: 任务一 认识汽车起动机系统
（3）直流电动机的构造
直流电动机主要由磁极、电枢、电刷与电刷架、前后端盖以及壳体等组成。
（1）磁极的作用是产生磁场，由铁心和磁场绕组组成。磁极的数目一般为四个（两对），四个磁场绕组的连接方法有两种：一种是两串两并，即将两个磁场绕组先串联后再并联，如图4—4（a）所示；另一种是四个磁场绕组相互串联，如图4—4（b）所示。

## Slide 11: 任务一 认识汽车起动机系统
（2）电枢和换向器
电枢是产生电磁转矩的核心部件，主要由电枢轴，电枢铁心、电枢绕组和换向器组成（见图4—5）。

## Slide 12: 任务一 认识汽车起动机系统
（3）电刷与电刷架（见图4—6）
电刷与电刷架的作用是将电流引入电枢绕组。电刷一般是用铜和石墨粉压制而成。电刷装在电刷架中，借弹簧压力将它压紧在换向器上，电刷弹簧的压力一般为11.7～14.7N。
（4）机壳（见图4—7）
机壳用钢管制成，一端开有窗口，作为观察电刷和换向器之用，平时用防尘箍盖住。机壳上只有一个电流输入接线柱（与外壳绝缘），并在内部与磁场绕组的一端相接。

## Slide 13: 任务一 认识汽车起动机系统
（5）端盖 端盖分为前端盖和后端盖。后端盖一般用钢板压制而成，其上装有电刷架，前端用铸铁浇铸而成。它们分别装再机壳两端，靠两个长螺栓与起动机壳紧固在一起。

## Slide 14: 任务一 认识汽车起动机系统
3、 直流电动机工作原理
直流电动机是根据通电导体在磁场中受到电磁的作用的原理制成的，其工作原理示意图，如图4-8所示。

## Slide 15: 任务一 认识汽车起动机系统
4、起动机传动机构的结构和工作原理
传动机构由驱动齿轮、单向离合器、拔叉、减速机构（有的起动机没有减速机构）等组成。
（1）传动机构的工作过程。

## Slide 16: 任务一 认识汽车起动机系统
（2）单向离合器的结构及工作过程
常见的单向离合器有摩擦片式、滚柱式和弹簧式三种。
摩擦片式单向离合器
①构造：摩擦片式单向离合器是通过从动摩擦片的压紧和放松来实现结合和分离的；离合器的花键套筒通过四条内螺纹与电枢花键轴相连接，花键套筒又通过三条外螺纹与内螺纹结合毂连接；带凹坑的从动摩擦片外齿卡在外结合毂的切槽中，形成了离合器的从动部分；主、从摩擦片交错安装，并通过特殊螺母、弹性圈和压环限位，在压环和摩擦片间装有调整垫片，如图4-11（a）所示。

## Slide 17: 任务一 认识汽车起动机系统
②工作过程：当起动机带动发动机曲轴旋转时，内结合毂沿花键套筒上的螺旋花键向飞轮方向旋进，将摩擦片压紧，把起动机转矩传给发动机；发动机起动后，当飞轮以较高转速带动驱动齿轮旋转时，内结合毂沿螺旋花键退出，摩擦片打滑，使齿轮空转而电枢不跟着飞轮高速旋转；当电动机超载时，弹性圈在压环凸缘压力作用下弯曲变形，当弯曲到内结合毂的左端顶住了弹性圈的中心部分时，即限制了内结合毂继续向左移动，离合器便开始打滑，从而避免负荷过大烧坏电动机的危险，如图4-11（b）所示。摩擦片式离合器传递的最大转矩可通过增减调整垫片进行调整，但其结构较复杂，在较大功率起动机上应用比较广泛。

## Slide 18: 任务一 认识汽车起动机系统
滚柱式单向离合器

## Slide 19: 任务一 认识汽车起动机系统
弹簧式单向离合器

## Slide 20: 任务一 认识汽车起动机系统
5、操纵机构的结构及工作原理
（1）操纵机构的组成

## Slide 21: 任务一 认识汽车起动机系统
（2）工作过程
起动开关接通时，电磁开关S端子得电此时，吸拉线圈和保持线圈同时通电并产生方向相同的磁场。活动铁心在电磁力作用下克服复位弹簧的弹力向内移动，带动推杆使起动机主开关接触盘向接触点靠近，小齿轮与飞轮齿圈接近啮合，接通主电路，直流电动机开始工作。

## Slide 22: 任务一 认识汽车起动机系统
6、汽车起动控制电路
（1）不带起动继电器的起动控制电路，如图4-17所示

## Slide 23: 任务一 认识汽车起动机系统
（2）带起动继电器的起动控制电路，如图4-18所示。

## Slide 24: 任务一 认识汽车起动机系统
（3）带起动保护的起动控制电路，如图4-19所示

## Slide 25: 任务一 认识汽车起动机系统
实施作业-----汽车起动控制电路组建

## Slide 26: 任务一 认识汽车起动机系统

## Slide 27: 任务二 检修汽车起动机系统
1、起动机的静态检测
（1）磁场绕组的检测
磁场绕组的检测项目有线圈断路检查、线圈局部短路检查和线圈对外壳搭铁故障检查等。

## Slide 28: 任务二 检修汽车起动机系统
（2）电枢绕组的检修
电枢绕组的检测项目有线圈断路检查、线圈搭铁故障检查等。

## Slide 29: 任务二 检修汽车起动机系统
（3）换向器的检修

## Slide 30: 任务二 检修汽车起动机系统
（4）电刷与电刷架的检测

## Slide 31: 任务二 检修汽车起动机系统
(5）单向离合器的检查

## Slide 32: 任务二 检修汽车起动机系统
(6）电磁开关的检测

## Slide 33: 任务二 检修汽车起动机系统
2、就车检测起动机
直流电机的检测
将变速杆置于N挡或P档位，在起动机电源端的电压正常的条件下，短接电磁开关“30”接线柱与“C”接线柱，若起动机不转，说明直流电动机有故障。短接后，如果起动机运转正常，则说明故障存在于电磁开关或起动机的控制线路部分。
起动控制线路的检测
拔下起动机电磁开关的“50”号连接插头（起动机控制线），点火开关处于起动 “ST” 档位置，用测试灯检测插头的电压，测试灯应正常发亮。或用万用表的直流电压档测量拔下来的连接插头的电压，应有12伏左右的电压。若测试灯不亮或无电压则说明是起动控制电路的故障，应依据起动控制电路原理逐步检查起动线路。

## Slide 34: 任务二 检修汽车起动机系统
3. 起动机的维护和使用
（1）起动系维护的主要内容
保持机体的清洁干燥，各连接导线与接线柱应压接牢固。
经常检查传动机构和控制装置的活动部分，并按规定加注润滑脂。
起动机应每年进行一次保养性的全面检查与修理，消除隐患。
起动电路电阻引起的压降不应超过电路电压的3%。

## Slide 35: 任务二 检修汽车起动机系统
（2）起动机的正确使用
为了延长起动机的使用寿命，并保证能迅速、可靠、安全地工作，使用起动机必须注意以下几点：
汽车起动机是按短时间大电流工作方式设计的，因此，使用起动机时每次工作时间不超过5秒，重复起动时间应间隔15秒以上。如果连续三次还不能正常起动，应查明并排除故障后才许起动。
在低温下起动发动机时，应先预热发动机再起动。
起动电路的导线要连接牢固，导线的截面积不能太小。
使用不具备自动保护功能的起动机时，应在发动机起动后迅速断开起动开关。在发动机正常运转时，切勿随便接通起动开关。
应尽可能使蓄电池处于电量充足的状态，保证起动机正常工作所需的电压和容量，减少起动机重复工作的时间。

## Slide 36: 任务二 检修汽车起动机系统
4. 起动系常见故障的检修
起动系常见的故障有：起动机不转、起动机运转无力、起动机空转和起动机异响等。
(1)起动机不转故障

## Slide 37: 任务二 检修汽车起动机系统

## Slide 38: 任务二 检修汽车起动机系统
（2）起动机运转无力

## Slide 39: 任务二 检修汽车起动机系统
（3） 起动机空转

## Slide 40: 任务二 检修汽车起动机系统
（4） 起动机异响

## Slide 41: 任务二 检修汽车起动机系统
实施作业------拆检汽车起动机

## Slide 42: 任务二 检修汽车起动机系统

## Slide 43: 任务三 认识日产、丰田、大众 汽车起动系电路
1、认识日产天籁轿车起动电路图

## Slide 44: 任务三 认识日产、丰田、大众 汽车起动系电路

## Slide 45: 任务三 认识日产、丰田、大众 汽车起动系电路
2、认识 丰田卡罗拉汽车起动系统
（1）丰田卡罗拉轿车不带智能起动系统图（见图4-44）

## Slide 46: 任务三 认识日产、丰田、大众 汽车起动系电路
（1）丰田卡罗拉轿车带智能起动系统图,如图4-45所示。

## Slide 47: 任务三 认识日产、丰田、大众 汽车起动系电路
3、大众速腾轿车起动系控制电路图

## Slide 48: 任务三 认识日产、丰田、大众 汽车起动系电路
实施维修作业------起动机不工作故障检修

## Slide 49: 任务三 认识日产、丰田、大众 汽车起动系电路